Приложение к Решению Совета депутатов МО Заглядинский сельсовет Асекеевского района от 30.12.2013г. №125. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ 2, часть А. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Заказчик: Администрация Асекеевского района Контракт: № 4 от 27.08.2012г. Исполнитель: ООО «ГЕОГРАД» Шифр: ОГК-137-ТО-ГП-ПЗиЗ -2012 Орск ● 2013

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть В | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть В | Графические материалы | - |
| ТОМ 3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| Часть А | Текстовая | - |
| Часть В | Графическая | - |

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Положение о территориальном планировании»  (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2), «Исходные данные» (Том 3).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде «AutoCAD», ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор ООО «ГЕОГРАД» | Орехов В.А. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Сидоров А.В. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Новикова А.М |
| Дизайнер проекта | Горецкая Н.С. |
| Нормоконтролери технолог | Кузакова Т.Ю. |

СОДЕРЖАНИЕ

2 ТОМ

(часть А )

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..…6

- Общие сведения о поселении ………………………………………….10

1.1 Краткая историческая справка……………………………………...……10

  - Особенности экономико-географического положения……..…………11

- Природные условия……………………………………………………….13

  - Климат……………………………………………………………….........13

  - Гидрология……………………………………………………………..….13

  - Геоморфология …………………………………………………………...13

  - Геологическое строение ………………………………………………...14

  - Растительность………………………………………………………….. 14

  - Животный мир…………………………………………………….……. .14

  - Полезные ископаемые ………………………………………………… ..15

- Зоны с особыми условиями использования территории…………….…16

- Земли Заглядинского сельсовета………………………………………..19

4.1  Территория муниципального образования..................................................19

4.2  Территориальные ресурсы……….................................................................20

5. Социально-экономическая ситуация………………………………………...22

5.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития…………………..….22

5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения………….40

5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство………………………...…..50

5.4. Социальная сфера. Проблемы и направление развития……………….....57

6 Планировочная организация территории…………………………….………74

6.1.  Современная градостроительная ситуация……………………………….74

6.2. Концепция территориального развития поселения…………..…….……..77

6.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения……………………...…....………79

7. Транспортная инфраструктура……………...………………………………..84

8. Инженерная защита и подготовка территории……………………...……...87

9. Озеленение…………………...………………………………………….…….89

10. Инженерная инфраструктура……………………………………………….90

11. Оценка воздействия на окружающую среду и охрана окружающей среды………………………………………..……………………………101

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………….……….121

13. Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана……………………………..……….130

14. Основные технико-экономические показатели………………………....131

2 ТОМ. Часть В (графические материалы)

| №пп | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | КАРТА ПОЛОЖЕНИЯ МО ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА ТЕРРИТОРИИ МО АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН И В СИСТЕМЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО РАЙОНА. | 1:10 000 |
| 2. | КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ МО ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. | 1:10 000 |
| 3. | КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. | 1:2 000 |
| 4. | КАРТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. | 1:10 000 |
| 5. | КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ГРАНИЦАХ МО ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. | 1:10 000 |
| 6. | КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. | 1:2 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Генеральный план представляет собой  новую разработку Генерального плана МО «Заглядинский сельсовет», не  имеющему ранее документов  территориального  планирования.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Заглядинский сельсовет»  являются:

- введение в действие закона Оренбургской области от 29 августа 2008 года «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 16 февраля 2005г. № 1893/321-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области»;

- установление новых границ (на основании закона  Оренбургской области   От 17 ноября 2011 года № 560/143-V-ОЗ 
“ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ”), отличных от ранее утверждённых.

-  введение закона Оренбургской области от 10.11.2006г. № 685/125 1V-ОЗ  «Обавтомобильных  дорогах и  дорожной  деятельности в  Оренбургской  области»

- изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- необходимость осуществления согласованной подготовки документов территориального планирования Оренбургской области, Асекеевского района и МО «Заглядинский сельсовет»  с учетом взаимных интересов сопредельных территорий в соответствии с действующим законодательством;

- внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

- ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

- необходимость эффективного использования существующих территорий нефтедобывающих  предприятий, без  нарушения  санитарно-защитных  зон  в  границах  населённых  пунктов;

- необходимость сохранения природно-экологического каркаса и соблюдения  водоохранных  зон р. Б. Кинель.

- необходимость изыскания резервных территорий для развития поселения;

- необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров.

Генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

- Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга.

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения в Асекеевском районе в 2008 году.

- Прогноз социально-экономического развития Асекеевского района на 2010 год и параметры прогноза до 2012 года.

- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Асекеевского района Оренбургской области на 2008 – 2012 годы»

- Тараборин Д.Г., Гацков В.Г., Демина Т.Я.

Радиология нефтегазоносных районов Западного Оренбуржья. - Оренбург: ГОУ  ОГУ, 2003. - 160 с. Год издания: 	2003

А так же  на основании данных, представленных в ответах по запрашиваемой информации  от следующих  инстанций:

- Государственное учреждение «Центр занятости населения Асекеевского района»

- Управление Роснедвижимости по Оренбургской области

- Отдел по строительству администрации Асекеевского района Оренбургской области (исх. № б/н, от 19.06.09г.);

- Отдел образования (исх. № б/н, от 01.10.12г.);

- Управление социальной защиты населения Администрации муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской области (исх. № б/н, от 05.06.12г.);

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Асекеевская центральная районная больница» ;

- Северо-Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (исх. №16-789, от 29.05.09г.);

- Управление Росприроднадзора по Оренбургской области (исх. №АЖ-04-13/1153, от 01.06.09г.);

- Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области (исх. №215, от 03.06.09г.);

- Управление по недропользованию по Оренбургской области (Оренбургнедра) (исх. №ОК-02/0388, от 11.03.10г.);

- Администрация Асекеевского района Оренбургской области (исх. №27, от 15.06.09г.);

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (Оренбургстат) (исх. №08-09-2340, от 05.06.09г);

- Отдел записи актов гражданского состояния (исх. №899, от 04.06.09г.);

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области «Санитарно-эпидемиологическое заключение (исх. №56.07.06.000.Т.000084.06.09., от 09.06.09г.);

- Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник №1,

- Постановление (исх. №4-п, от 10.01.08г.) «О перечне административно-территориальных единиц Оренбургской области»

- Паспорт муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской области

- МУП ЖКХ Асекеевского района Федерального статистического наблюдения: Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда за 2009г., Сведения о строительстве и ремонте объектов благоустройства за 2010г.

- Паспорт безопасности муниципального образования Асекеевский район, Замечания к паспорту безопасности

- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Асекеевского района Оренбургской области на 2008-2012годы».

- Основные показатели, предоставляемые для прогноза социально-экономического развития МО Асекеевский район на 2010 год и на период до 2012года

1.Общие сведения о поселении

Рисунок 1 - Расположение поселения в системе Оренбургской области

Заглядинский сельсовет  находится на территории Асекеевского района Оренбургской области.

Численность населения Заглядинского сельсовета  - 2065 человек.

Площадь МО Заглядинский сельсовет составляет около 849,0 га.

В состав поселения входит населенный пункт - станция  Заглядино.

Таблица 1.1 - сведения о численности и площади территории населенных пунктов МО Заглядинский сельсовет на 01.01.2010г.

| № п/п | Наименование | Численность, чел. | Удельн. Вес, % | Площадь территории, га | Удельн. Вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Заглядино, п.Отделения 3 | 2065 | 87,6 | 744 | 87,6 |
| 2. | МО Заглядинский сельсовет | 2065 | 100 | 849,6 | 100 |

  - Краткая историческая справка.

Центром Асекеевского района является село Асекеево.

Село Асекеево было основано в XVI веке опричником Ивана IV – Асекеем, получившим надел земли за верную службу.

В 1922 году с. Асекеево стало волостным центром, а с 1924 по 1930 годы - районным центром Бугурусланского округа Средневолжского края. С образованием Оренбургской области в декабре 1934 года Асекеевский район обрел статус самостоятельной административно - территориальной единицы, с районным центром в с. Асекеево.

Состав населения села многонациональный: татары, башкиры, русские, мордва, чуваши, украинцы.

Станция Заглядино образовалась в 1905 году.

Этнический состав населения многонациональный: русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, азербайджанцы, узбеки, беларусы.

  - Особенности экономико-географического положения.

Муниципальное образование Заглядинский сельсовет  расположено  территории Асекеевского района  Оренбургской области,  Приволжского федерального округа Российской Федерации.

В соответствии с границами, установленными  законом Оренбургской области «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции Закона Оренбургской области от 09.03.2005 г. N 1893/321-III-ОЗ) площадь МО Заглядинский сельсовет  составляет 849,0 га.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 2077 человек.

В состав МО Заглядинский сельсовет входят два населенных пункта ст. Заглядино и п. Отделение 3.

Станция Заглядино является административным центром Заглядинского сельсовета Асекеевского района.

Особенности экономико-географического положения сельсовета:

- Заглядинский сельсовет расположен на северо-западе Оренбургской области, граничит сельсоветом Асекеевским, Новосултангуловским сельсоветом, с сельсоветом Чкаловским,  с  сельсоветом Завьяловским Бугурусланского  района.

- Расстояние до  областного центра г. Оренбург - 355 км, сообщение осуществляется по трассе Оренбург-Абдулино. По территории района проходит железная дорога Самара-Уфа, ближайшая ж.д. станция Асекеево находится в 5 км от районного центра.

- Близкое расположения от экономически развитого региона России – Самарской области и её областного центра города Самары - 185 км. Сообщение происходит посредством автомобильных дорог общего пользования  Подъезд  к  ст. Заглядино от а/д  Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702110),  а/д   Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000) и  Куйбышевской железной дороги на  перегоне  Уфа – Самара. Железная дорога расположена в границах населенного пункта ст. Заглядино. С Самарской областью налажены тесные экономические (в частности торговые) и культурные связи.

- Ст. Заглядино, п. Отделение 3 расположены в 27 км от г. Бугуруслана – города Оренбургской области с населением в 53,3 тысячи жителей.

В Асекеевском районе и в Заглядинском  сельсовете -  ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство, этому способствуют имеющиеся территориальные и трудовые ресурсы,  климатические условия.

На территории сельсовета ведется  добыча  углеводородного сырья.

Недра района богаты углеводородным сырьем. НГДУ "Бугурусланнефть" АО "Оренбургнефть" эксплуатирует 10 нефтяных месторождений такие как, Султангулово-Заглядинское, Южно-Султангуловское, Тарханское, Кушниковское, Ботвинское, Чесноковское, Сакадинское, Воинское, Березовское и Наумовское. Ст. Заглядино полностью находится  в  границах  горного  отвода  НГДУ «Бугурусланннефть»  Султангулово-Заглядинского месторождения.

В строительстве применяются местные полезные ископаемые: песок, гравий, глина, камень (песчаник, известняк).

- Природные условия

  - Климат

Климатические условия отличаются непостоянством по годам. Среднегодовая    температура    воздуха плюс 2,5 °С. Сравнительно мягкая по оренбургским меркам зима со среднемесячной температурой в январе             минус 15,5 °С, и нежаркое лето со средней температурой плюс 20 °С. Средне- годовое количество осадков составляет 420 мм – одно из самых высоких в Оренбургской области, наибольшее их количество выпадает в июле, июне, октябре. Продолжительность вегетационного периода в среднем 135 дней. Снежный покров достигает до 36 см, глубина промерзания почвы – 70 см.

  - Гидрология

По территории Заглядинского сельсовета с юго-востока на северо-запад протекает река Большой Кинель (протяженность реки 155 км), являющаяся одним из основных притоков реки Самара (бассейн реки Волга). В долине реки Большой Кинель сосредоточено большое количество озер-стариц. Притоки реки Большой Кинель, впадающие в реку на территории сельсовета – ручьи оврагов,  река  Петровская. Питаются реки в основном грунтовыми водами. Весной в апреле и мае из-за таяния снегов  уровень воды резко возрастает, реки разливаются соединяются со старицами реки Большой Кинель, затопляя пойму. Летом ручьи пересыхают, реки становятся мелководными. В силу мелководья и непостоянности тока, реки слабо используются в экономике края.

  - Геоморфология

Район расположен на Восточно-Европейской равнине в Заволжско-Предуральской лесостепной провинции, которая представляет собой сыртовую равнину, с крутыми и обрывистыми южными и пологими северными склонами, расчлененными протоками рек и овражно-балочной сетью, и снижающуюся в западном направлении. Однообразные сыртовые равнины слагаются горизонтальными слоями красноцветных глин и песчаников пермского периода.

Реки района (Большой и Малый Кинель, Кисла, Ереуз) относятся в бассейну Каспийского моря.

Почвенный покров представлен черноземами типичными - 43,7%, черноземами обыкновенными - 20,4, в поймах рек - лугово-черноземными почвами. По механическому составу почвы глинистые и тяжелосуглинистые, по содержанию гумуса - средне-гумусные.

  - Геологическое строение

Рассматриваемая территории МО Заглядинский сельсовет расположена на Восточно-Европейской платформе в зоне Волго-Уральского поднятия (антеклизе).

В возрастном отношении  породы относятся к Пермской системе Палеозойской группы.  К породам пермской системы относятся аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты, известняки, доломиты, гипсы, ангидриды, каменные и калийные соли.

На территории сельсовета прослеживаются границы между лесостепью и степью, между Бугульминско-Белебеевской возвышенностью и Общим Сыртом. Большую часть территории занимают долины рек Большой и Малый Кинель и их междуречье. Крутые пластово- ступенчатые правобережья этих рек отличаются наиболее возвышенным и холмистым рельефом, глее на поверхность выходят коренные красноцветные породы татарского яруса пермской системы.

  - Растительность

Поселение расположено в зоне лесостепи. Леса занимают 3,1 % территории, в которых произрастают в основном дуб, береза, осина, липа, вяз. Вдоль русла реки Большой Кинель расположены пойменные луга с кустарниками и лесами. В направлении с севера на юг травянистая растительность меняется с разнотравно-луговой (клевер горный, подмаренник настоящий, адонис весенний, герань кроваво-красная, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, земляника зеленая) на разнотравно-типчаково-ковыльную (сухолюбивые грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простертая, гвоздика Андржиевского). На территории поселения особо охраняемых земель нет.

  - Животный мир

Фауна территории МО Заглядинский сельсовет представлена дикими животными: степная пищуха, ежик обыкновенный и ушастый, хомячок Эверсмана, рыжеватый и малый суслики. Среди птиц самыми характерными для степных пространств являются многочисленные виды жаворонка, из хищных птиц - курганник, около водоемов охотятся луни.  Водоемы населяют кряква и серый гусь. В пойменных лесах гнездится орлан-белохвост. В водоемах обитает болотная черепаха, остромордая, травяная и озерная лягушки,  карась и окунь, сом. Важнейшими объектами рыболовства являются щука, лещ, сазан, жерех, язь, плотва.

  - Полезные ископаемые

Недра района богаты углеводородным сырьем. НГДУ "Бугурусланнефть" АО "Оренбургнефть" эксплуатирует 10 нефтяных месторождений такие как, Султангулово-Заглядинское, Южно-Султангуловское, Тарханское, Кушниковское, Ботвинское, Чесноковское, Сакадинское, Воинское, Березовское и Наумовское. Ст. Заглядино полностью находится  в  границах  горного  отвода  НГДУ «Бугурусланннефть»  Султангулово-Заглядинского месторождения.  Широко применяются в производстве местные полезные ископаемые: песок, гравий, глина, камень (песчаник, известняк).

- Зоны с особыми условиями использования территории.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана разработана карты: «Комплексная оценка территории» и «Карта ограничений природного и техногенного характера». На схемах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников истории и культуры;

- округа санитарной (горно-санитарной) охраны;

- санитарных, защитных и санитарно-защитных зон;

- технические зоны размещения трубопроводного транспорта;

- водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций;

Границы указанных территорий нанесены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

При подготовке генерального плана муниципального образования «Заглядинский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области  в числе прочих учтены следующие предложения:

-  по  ликвидации  нефтяных  скважин  в пределах  гороного  отвода Султангуловско-Заглядинского  месторождения, находящихся  в  границах  жилых  территорий населённого  пункта ст. Заглядино.

- по ликвидации нефтяных  скважин  в пределах  гороного  отвода Султангуловско-Заглядинского  месторождения, находящихся  в  водоохранной  зоне  реки Б. Кинель и  её  стариц,  и  вблизи  от планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения Схемы территориального планирования Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области.

Охранные зоны

В границах проектирования объектами, имеющими охранные зоны, являются воздушные линии электропередачи (ЛЭП).

По территории  сельсовета проходят коридоры , 35кВ, 10кВ, 6 кВ.     С учетом усредненных расстояний между крайними проводами, согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985г., предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи.

| 35 кВ | – 17 м. |
| --- | --- |
| 10 кВ | –10,5 м |
| 6 кВ | – 10 м. |

## 6.5. Водоохранные зоны и прибрежные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья более пятидесяти километров, устанавливается в размере двухсот метров.    Таким образом, водоохранная зона Б. Кинель, составит – 200м. (более 50км.)

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья до 10км устанавливается в размере 50 м. (р. Петровка)

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

#### Выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ,  в  раницах МО Заглядинский  сельсовет не  предусматривается.

Зоны охраны памятников истории и культуры.

В настоящее время на территории поселения находятся один  памятник археологии, который  являются выявленным объектом  культурного наследия   Оренбургской области.  Памятник значился  в  Чкаловском сельсовете Асекеевского района,  до  передачи  части  земель  в  МО Заглядинский сельсовет. Территорией второго  памятника местного значения считается местное  мусульманское  кладбище,  где захоронены  основатели поселения.

Список объектов археологического наследия МО Заглядинский сельсовет Асекеевского района

|  | Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о внесении в списки выявленных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одиночный курган 2 | Ж/д. с. Заглядино, в 1,8 км к западу от станции в о.5 км от дороги Бугуруслан- Асекеево (Бугруслан- Старокотлумбетьево) | неизвестна | Мишанина (Кабанова) Отчёт об археологической разведке в Бугурусланском и Асекеевском районах в 1997г. |
|  | Мусульманское кладбище ст. Асекеево. Исторические захоронения | ст.Заглядино, в о,5 км к северо-западу от села | неизвестна | Отсутствуют см. СТП Асекеевского района. |

В связи  с  тем,  что  данные  объекты  исследованы   специалистами  в  области  археологии   без  участия  организаций,  имеющих  лицензии на  геодезическую  и картографическую  деятельность,  точность сведений,  приведённых  в  графических  материалах данного  проекта  генплана  МО Заглядинский   сельсовет,  не  достаточна для  использования  этих  сведений в  градостроительной документации и  не  может  являться основанием  для  разработки  конкретных  проектов  строительства в  районе  указанных памятников,  без  согласования  с Министерством  культуры,  общественных  и  внешних  связей Оренбургской  области.

4. ЗЕМЛИ ЗАГЛЯДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

4.1 Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются административные границы  муниципального образования Заглядинский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области», принятый Законодательным собранием Оренбургской области от 16 февраля 2005г., и   на основании закона  Оренбургской области   От 17 ноября 2011 года № 560/143-V-ОЗ 
“ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ”

По проведенным картографическим подсчетам в программе MapInfo общая площадь МО Заглядинский сельсовет ориентировочно составляет –     849,6 га. Станция Заглядино, п. Отделение 3 - населенные пункты Заглядинского сельсовета.

площадь земель населенных пунктов –   486,389 га, в том числе:

- ст. Заглядино –   359,795 га,

- 3 отделение   -    126,594 га,

- земли водного фонда  –  16,1 га;

- земли ГЛФ –  82,10 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 240,5 га.

Характеристика земель МО Заглядинский сельсовет по категориям (согласно картографическим расчетам и информации полученной в территориальном отделе № 4 Управления Роснедвижимости по Оренбургской области в Асекеевском  районе)

Таблица 4.1.1 – Характеристика земель МО Заглядинский сельсовет

| № п.п. | Наименование земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов в т.ч. -ст. Заглядино -3 отделение | 359,795 126,594 |  |
|  | Всего: | 486,389 | 57,08 |
| 2. | Земли с/х назначения | 240,5 | 28,2 |
| 3. | Земли ГЛФ | 82,10 | 9,63 |
| 4. | Земли водного фонда | 16,1 | 1,89 |
| 5. | Земли промышленности, транспорта и связи | 27,3 | 3,2 |
|  | Итого земель в границах МО | 852,185 | 100 |

На основании вышеизложенного можно заключить, что одной из ведущих отраслей народного хозяйства Заглядинского сельсовета является сельское хозяйство – в частности растениеводство, т.к. удельный вес сельхозугодий составляет 28,2% от  общей площади сельсовета.

  - Территориальные ресурсы

С целью выявления территориальных ресурсов для развития населенных пунктов муниципального образования Заглядинский сельсовет проведён анализ по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселений:

- природно-экологические;

- санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие территории.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов (инвестиционные площадки), а также территории пригодные для организации рекреационных зон.

Для станции Заглядино характерна высокая плотность застройки и  освоенность территории в установленных границах,  развитие  первой  очереди строительства  жилья возможно  на  отдельных, неосвоенных  ранее  участках. Для размещения новой  комплексной жилой и общественной застройки, на  перспективу,   предлагаются территории на северо-западе около 86 га. Вся  астройка планируется на свободных территориях ,в пределах границы населенного пункта.

Предлагается упорядочивание имеющейся жилой застройки, формирование общественного центра поселения на новой  территории северной  части ст. Заглядино, за  счёт земель  для огородов,  между  жилыми  улицами. Размещение инвестиционных площадок для развития агропромышленного комплекса планируется  также в  существующих  границах,  используя  свободные  участки  и  санитарно-защитные  зоны..

Рекомендованное проектом территориальное развитие сельсовета, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории отображены на картах - схемах Генерального плана МО Заглядинский сельсовет.

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

5.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития.

Экономический потенциал

Станция Заглядино является административным центром Заглядинского сельсовета Асекеевского района, ст. Заглядино, п. Отделение 3, населенные пункты с общим числом жителей 2,077 тыс. человек, площадь территории сельсовета 0,8496 тысяч гектаров.

Развитию экономики способствует выгодное географическое положение сельсовета.  Станция Заглядино, п. Отделение 3 расположены в северо-восточной части района, и в северо-восточной части области, в 355 километрах от областного центра г. Оренбурга, до города Бугуруслана 27 км. Сельсовет занимает выгодное транзитное положение: по территории проходит межрегиональная железная дорога Самара – Уфа и автомобильная дорога регионального значения Бугуруслан — Старокутлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000). Важным звеном развития экономики Заглядинского сельсовета является его приграничное местонахождение с экономически развитым регионом – Самарской областью

Экономический потенциал сельсовета составляет деятельность, связанная с выполнением функций спутника административного центра района (5км.), агропромышленный комплекс, собственная перерабатывающая промышленность, добывающая  промышленность (строительные материалы, углеводородное сырье). Актуально стоит вопрос по развитию предприятий переработки сельхозпродукции.

На станции Заглядино сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Заглядинского сельсовета: почта, банки, магазины, отделения связи, аптеки, дом культуры, библиотека, спортивный зал, спортивные площадки. Правоохранительной практикой занимается, отделение милиции. Свой вклад в развитие экономики сельсовета вносят службы технического сервиса, электротехнического обслуживания.

Агропромышленный комплекс.

Растениеводство.

Асекеевский район относится к северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются озимые и яровые зерновые культуры, подсолнечник, развито молочное скотоводство, свиноводство. Сельское хозяйство получило свое развитие  благодаря имеющимся территориальным ресурсам – большие площади открытых земель, где почвы в основном типичные черноземы и благоприятные климатические условия (среднегодовое количество осадков составляет 420 мм).

В Заглядино имеются  хлебобулочные, кондитерские производства пищевой промышленности, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,  на  базе ОАО «Заглядинский  элеватор»,являющимся градообразующим  предприятием.

В Асекеевском районе производство сельскохозяйственной продукции на 1 жителя района – 1500 – 2000 рублей.

На землях МО Заглядинский сельсовет ряд сельскохозяйственных предприятий  интегрированы  в  экономику района и  соседних  поселений,  арендкя  земли  с/х  назначения  за  пределами  сельсовета. Они выращивают:

- зерновые культуры – 55 - 60 % от посевной площади,

в том числе: 10 - 15 % - рожь,

25 - 30 %  - пшеница,

не более 10 % - ячмень;

- технические культуры – более 5 % от посевной площади, представлены почти исключительно подсолнечником;

- кормовые культуры – 25 - 30 % - однолетние и многолетние травы, кукуруза на зеленую массу и некоторые другие культуры, используемые на корм скоту;

- картофель и овощные культуры – 0,3 – 0,5 % от посевной площади, выращиваются преимущественно на приусадебных и садово-огородных участках.

Рисунок 5.1.1 - Растениеводство в МО Заглядинский сельсовет

По данным администрации сельсовета на территории муниципального образования «Заглядинский сельсовет» сельскохозяйственной деятельностью в промышленных объемах занимаются крупные крестьянско-фермерские хозяйства занимающиеся зерноводческой деятельностью.

Предприятие КФХ. занимаются обработкой сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов. Имеет технологическую базу – гаражи для хранения техники и инвентаря, ремонтные мастерские, склады горюче-смазочных материалов.

Животноводство.

Животноводство в Асекеевском районе развито в следующих объемах (данные карты животноводства:

  - крупный рогатый скот -  15 – 20 голов на 100 га сельскохозяйственных угодий;

  - свиньи - 10 – 15 голов на 100 га пашни;

  - овцы и козы - 10 – 20  голов на 100 га сельскохозяйственных угодий;

  - птица – менее 10 голов на 100 га посевов зерновых в хозяйствах общественного сектора.

Анализ  показателей  социально – экономического  развития  муниципального  образования  «Асекеевский  район»   за  2008  год  показал,  что  в  экономике  района  наблюдаются  следующие  позитивные  тенденции:

-   положительная  ситуация  в  сельском  хозяйстве,  где наблюдается   рост  производства  продукции  -  102,4  процента   к  прошлому  году;

-    положительные  сдвиги  произошли  в  сфере  потребительского  рынка;

-     по  итогам  года  наблюдается  умеренный  рост  инвестиций   в  основной  капитал, за  счет  всех  источников  финансирования

Не  удалось  преодолеть по  итогам  года  некоторые  негативные  моменты:

-  сохраняется  сложная  ситуация  в  обрабатывающих  производствах.  По  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года,  идет  снижение  производства – 85,4  процента.  Снижение  происходит  из – за  отсутствия  на  территории  района  крупных  перерабатывающих  предприятий.

В  настоящее  время  производство  пищевой  продукции  осуществляют  цеха  переработки  малые предприятиями с небольшим оборотом продукции (маслоцеха,  мельницы,  пекарни  и  т. д.).

Основные реализуемые сельсоветом сельскохозяйственные продукты: зерно, подсолнечник, скот, птица, молоко.

Промышленность представлена следующими отраслями:

добывающая промышленность,

строительных материалов,

деревообрабатывающая,

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство имеет место почти во всех отраслях экономики Заглядинского сельсовета:

- Сельское хозяйство (фермерские хозяйства и индивидуальные подсобные хозяйства);

- Рынок платных услуг населению:

- Транспортные

- Связь

- Жилищные

- Услуги гостиниц

- Коммунальные

- Услуги культуры

- Медицинские услуги

- Ветеринарные услуги

- Услуги системы образования

- Розничная торговля;

- Строительная;

- Общественное питание;

Количество малых предприятий по Асекеевскому району  89 единиц, из них порядка  16 находятся в Заглядинском сельсовете.

Туризм

- Возможность развития туристского бизнеса как отрасли экономики области  рассмотрена в Схеме территориального планирования Оренбургской области и в законе № 595/148-ОЗ от 31.07.2000 г. Оренбургской области «О туристской деятельности на территории Оренбургской области». Закон рассматривает туризм, как одну из приоритетных доходных отраслей экономики Оренбургской области. Туристская индустрия окажет влияние на развитие других секторов экономики, таких как связь, транспорт, торговля, строительство, сельское хозяйство, создание обслуживающих организаций и др.

Здесь же определены имеющиеся в области и в отдельных муниципальных образованиях ресурсы для развития туризма.

В Схеме территориального  планирования  области условно выделяются  полноценные (территории, как оздоровительных учреждений, так и прилегающих лесов леса, побережий рек, озер, самих водоемов.) туристско-рекреационные зоны,  наиболее  близкие из них к  Заглядинскому  сельсовету:  Бугурусланская (включает Асекеевский район), Бузулукская,   Пономаревская, Сорочинско-Новосергиевская.

Таблица. Туристско-рекреационное зонирование Оренбургской области. Бугурусланская зона.

| № п/п | Название зоны | Территория занимаемых админи. р-ов | Центры | Основной рекреационный потенциал | Основные объекты туризма | Основные существующие объекты рекреации | Преобладающие виды туризма | Основные планируемые объекты для строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бугурусланская | Бугурусланский Северный, Асекеевский, Абдулинский, Матвеевский | г. Бугуруслан | Лесостепные ландшафты, живописные берега р. Б.Кинель | Усадьба княгини Волконской (с. Пилюгино), ряд урочищ по р. Б. Кинель; Кинельские Яры; Варланный лог; Рычковский парк усадьба-музей писателя С.Т.Аксакова; Аксаковский и Рычковский охотничьи заповедники; Драматический театр; Бугурусланский и Абдулинский краеведческие музеи; Музей-квартира М. В. Фрунзе. | Санатории, санатории-профилактории, базы отдыха, туристические базы | Рекреационный туризм, Экскурсионный туризм, Познавательный туризм Культурно-исторический туризм | Санатории, базы отдыха |

Наличие в области большого туристско-рекреационного (природно-ресурсного и историко-культурного)  потенциала открывает широкие возможности для развития на ее территории  как туристско-рекреационного комплекса, главной целью которого является формирование индустрии туризма и рекреации как доходной отрасли экономики региона. С этой целью принята областная целевая программа развития туризма в Оренбургской области, заложившая фундаментальные основы развития отрасли и которая будет разрабатываться на последующие периоды.

В целом, развитие туризма в Оренбургской области должно быть основано на трех принципах: ориентация на саморазвитие и бездотационность отрасли, формирование эффективной государственной поддержки развития туризма, всемерное использование возможностей развития туризма и устранение угроз и рисков.

Мероприятия по обеспечению качества рекреационных и туристских услуг и продвижению их на российский и международный рынок в первую очередь связаны с совершенствованием территориально-пространственной структуры области, значительную часть территории которой занимают действующие или потенциальные «объекты туристского показа», а также лечебно-оздоровительные и санаторно-курортные объекты.

На основе анализа  природных условий и видов рекреационных ландшафтов   Схемой определены перспективные виды рекреационной деятельности в Оренбургской области,  которые полностью применимы  для Асекеевского района,  а  следовательно  доступны  для  населения  Заглядинского  сельсовета

Очевидно, что рекреационная освоенность многих природных объектов Оренбургской области является экономической альтернативой промышленному освоению. Исходя из этого, первоочередной задачей в развитии рекреационного комплекса является наращивание материальной базы, расширение географии отдыха и туризма, развитие разнообразных видов отдыха. Важно отметить, что развитие данной сферы не несёт такого отрицательного эффекта (как экологического, так и социального), который может наблюдаться при развитии добывающих отраслей или отдельных перерабатывающих производств.

Приоритет должен иметь экологический туризм, развитие которого позволит не только решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов, но и будет способствовать повышению культуры взаимоотношения с природой, выработке экологических норм поведения населения в природной среде, но и будет содействовать

социально-экономическому развитию

Однако  в  пределах Заглядинского  сельсовета  наблюдается  тотальное  подавление  природного  потенциала  объектами  нефтяной  промышленности.  Нефтяные  скважины  расположены  в  водоохранной  зоне р. Б.Кинель, Старица реки с  очень  выгодным положением по  отношению  к ст.Заглядино,  используемая местным  населением  в  рекреационных  целях, практически опутана  сетью сборных  нефтяных  коллекторов  и  входит  в  санитарно-защитную  зону  действующих  скважин.  Риски  по  аварийности объектов  нефтедобычи  не  позволяют  предполагать данную  территорию для  массового  туризма  и  отдыха. Генпланом  предлагается перспективное освоение этой единственной  зоны отдыха  на  территории  сельсовета,  после  закрытия  нефтепромысла и  рекультивации нарушенных элементов  ландшафта.

Занятость населения

Согласно представленной информации в МО Заглядинский сельсовет действуют предприятия по состоянию на 1 января 2012г.:

Таблица 5. - Учреждения и предприятия на территории МО Заглядинский сельсовет

                - 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, предприятия связи ) населенных пунктов (ст.Заглядино, п.Отделение 3) на 01.01. 2012г

                - 5.1. Организации и учреждения управления

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, рабоч. мест | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОАО Заглядинский элеватор | Ул.Элеваторная | 2 | 87 |  |  |  |
| 2 | ООО Елань | Ул.Элеваторная | 2 | 287 |  |  |  |
| 3 | ООО Хлебодар | Ул.Элеваторная | 2 | 35 |  |  |  |
| 4 | ГУ «Асекеевское лесничество» | Ул.Почтовая | 112 | 8 |  |  |  |
| 5 | ГУП «Асекеевский лесхоз» | Ул.Почтовая | 112 | 12 |  |  |  |
| 6 | ООО Дорожник | Ул.Молодежная | 15 | 9 |  |  |  |
| 7 | Отделение связи | Ул. Партизанская | 5 а |  |  | удовлетворительное |  |
| 8 | Филиал Бугурусланского отделения №83 Сбербанка России | Ул. Партизанская | 5 а |  |  | удовлетворительное |  |

| 9 | Заглядинский ФАП-1 | Ул. Фурманова | 1 | 362 | 1 | хорошее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | МБОУ Заглядинская средняя общеобразовательная школа | Ул.Почтовая | 62 б | 196 | 2 | хорошее |  |
| 11 | МБСУ Заглядинский детский сад | Ул. Фурманова | 3 | 58 | 1 | удовлетворительное |  |
| 12 | Сельский дом культуры | Ул.Партизанская | 9 | 200 | 2 | хорошее |  |
| 13 | Библиотеки | Ул.Партизанская | 9 | 7441. 240 посещаемость | 2 | хорошее |  |
| 14 | Пождепо на 2 машины | Ул.Элеваторная | 2 |  | 1 | хорошее |  |
| 15 | Столовая | Ул.Элеваторная | 2 | 170м2/ 150 | 2 | хорошее |  |
| 16 | КФК Галимова Р.М. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Газорегуляторный пункт-4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Церковь Приход Смоленской Божьей Матери | Ул.Партизанская | 3 а | 30 | 1 | удовлетворительное |  |

Сведения о хозяйствующих субъектах,

осуществляющих розничную продажу

на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет

на 01 декабря 2012 года

| № п/п | Наименование организации ( с указанием организационно- правовой формы) или индивидуального предпринимателя | Тип предприятия | Наличие свидетельства на право собственности | Площадь общая, кв.метров | в т.ч торговая площадь, кв.метров | Адрес Предприятия (месторасположения) | Должность, Ф.И.О. руководителя ( собственника торгового объекта), контактный телефон (рабочий, мобильный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | И.П. «Нечаев» | автозапчасти | отсутствует | 15,0 | 15,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Молодежная 1ж | Руководитель Нечаев А.А. 89225425748 |
| 2. | И.П. «Долженко» | хоз.товары | отсутствует | 6,0 | 6,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Молодежная 1ж | Руководитель Долженко Н.А. 89228152448 |
| 3. | И.П. «Светлана» | Смешан. ассортим. | отсутствует | 12,0 | 12,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Рабочая, д.2 | Руководитель Паторова С.В. 23-0-51 |
| 4. | И.П. Дина | Смеш. ассортим | отсутствует | 23,0 | 20,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Партизанская 7 | Руководитель Халимов Р.Ф 89228557330 |
| 5. | И.П.Тавеева | стройматериалы | имеется |  |  | 461705 ст.Заглядино, ул.Молодежная д.3 кв.2 | Руководитель Тавеева А. А. 23-2-11 |
| 6. | И.П. Людмила | Смеш.ассортим | имеется | 20,0 | 20,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Почтовая д.13а | Руководитель Селиверстова Л.А. 23-1-75 |
| 7. | И.П. Надежда | Смеш. непродук. | отсутствует | 30,0 | 16,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Партизанская 7 | Руководитель Петрова З.И. 89225419209 |
| 8. | И.П. Хозяюшка | Смеш.ассортим. | отсутствует | 38,0 | 23,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Партизанская 7 | Руководитель Лукьянова В.Н. 23-2-99 |
| 9. | ООО Веритас | Смеш.ассортим. | отсутствует | 42,0 | 30,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Партизанская 7 | Руководитель Калашникова Г.И 89228440631 |
| 10. | И.П.Федосеева | Смеш.ассортим | отсутствует | 18,0 | 10,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Элеваторная 2 | Руководитель Федосеева И.В. 23-0-49 |
| 11. | И.П.Добрый | Смеш.ассортим | имеется | 27,0 | 20,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Партизанская д.34а | Руководитель Глущенко Л.В |
| 12. | И.П Луч | Продов. | имеется | 11,0 | 8,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Рабочая, д.15 | Руководитель Кашапова А.А. |
| 13. | И.П.Кашапова | Продов. | имеется | 15,0 | 13,5 | 461705 ст.Заглядино, ул.Рабочая, д.48 | Руководитель Кашапова А.А. |
| 14. | И.П. Вагазиев | Канц.тавары сотовая связь | отсутствует | 8,0 | 8,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Рабочая, д.15 | Руководитель Вагазиев И.Н. 89325343888 |
| 15. | И.П. Глущенко | Смеш. ассортим. | отсутствует | 42,0 | 29,0 | 461705 ст.Заглядино, ул.Почтовая, д.7б | Руководитель Глущенко Л.В |
| 16. | И.П Лидия | Смеш.ассортим | отсутствует | 27,0 | 20,0 | п.Отделение 3 ул.Новостройка д.6 | Руководитель Сальникова А.А. |
| 17. | И.П. Глущенко | Хоз.товары | отсутствует | 30,0 | 15,0 | 461705 ст.Заглядино, ул. Партизанская 7 | Руководитель Глущенко В.Б. 89228138765 |
| 18. | И.П. Глущенко | Продукт. | имеется | 10,0 | 10,0 | п.Отделение 3 ул.Микрорайон д.6 | Руководитель Глущенко Л.И. 89228024612 |

Из 2077 чел. на предприятиях  Заглядинского сельсовета задействовано  около 826  чел. или примерно 40%. Всего трудоспособного населения   1220 чел., что составляет 59% от общей численности населения.

Главная цель политики муниципального образования Заглядинский сельсовет  привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем.

Основные задачи развития экономики:

-  обновление и модернизация производственных мощностей;

-  внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование  благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

Ресурсы и направление развития

Развитие муниципального образования Заглядинский сельсовет определяется рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

Основными направлениями развития экономики Заглядинского сельсовета являются – агропромышленный комплекс и добывающая промышленность.

- Муниципальное образование Заглядинский сельсовет выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра Асекеевского района. В связи с  этим возможно дальнейшее развитие сферы бытового обслуживания, технического сервиса, предприятий образования и культуры.

- Комплексный анализ территории МО Заглядинский сельсовет, выявил наличие небольших территориальных ресурсов, пригодных для развития селитебной территории, соответствующих требованиям, предъявляемым к таким площадкам: достаточные размеры, санитарно-гигиенические условия, транспортная доступность, условия жизнеобеспечения – водоснабжение,  энергоснабжение, газоснабжение, сброс сточных вод и т.д. (подробнее обеспеченность инженерной инфраструктурой рассмотрена в соответствующей главе).

- В соответствии с планировочной структурой Оренбургской области, выделены планировочные оси  рангов различной значимости, являющиеся основными центрами тяготения наиболее интенсивного развития территорий. Заглядинский сельсовет прилегает к вертикальной планировочной оси, связывающей транспортное направление Казахстан – Татарстан.(Уральск -Бузулук- Бугуруслан-Бугульма)  Через ст. Заглядино проходит  автодорога регионального  значения, связывающая г.Бугуруслан и автодорогу федерального  значения Казань-Оренбург.  Наличие автодорог регионального значения  а/д   Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000) и Заглядино — Рязановка (53 ОП РЗ 53К-0505000), способствует улучшению экономических связей между районами и населенными пунктами, а также способствует развитию транспортной инфраструктуры.

- В сфере АПК

Агропромышленный комплекс (АПК) - совокупность связанных между собой общественным разделением труда отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения.

В Заглядинском сельсовете развитие получило сельское хозяйство, так называемое ядро АПК, которое включает в себя растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. К  сожалению  территориально эти  хозяйства  мало  связаны  с  Заглядинским  сельсоветом.

Практически, на  территории  сельсовета  отсутствуют посевные  площади,  кроме  двух  полей,  одно  из  которых  эксплуатируется  ООО «Заглядинский  элеватор»,  другое фермерами.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции (ОАО «Заглядинский  элеватор»).

Определяющим в развитии сельского хозяйства в сельсовете является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхоз предприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

В следующей таблице представлены мероприятия по стабилизации и развитию сельского хозяйства, представленные в Схеме территориального развития Оренбургской области

Таблица 5.2  Актуализация мероприятий по стабилизации и развитию сельского хозяйства

| № п/п | 2008-2010гг. | 2015г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществления мероприятий по оптимизации степного землепользования. Проведение оценки угодий, которая дифференцирует их по степени эколого-экономической целесообразности ведения на них сельского хозяйства | Осуществления мероприятий по оптимизации степного землепользования. Перевод 1,1 тыс. га низкопродуктивной пашни в кормовые угодья и создание на их месте высокопродуктивных пастбищ. | Осуществления мероприятий по оптимизации степного землепользования. |
| 2 | Увеличение посевных площадей всего до 4200 тыс.га, зерновых до 3000 тыс.га. | Увеличение посевных площадей всего до 4212тыс.га (9% к отчетному году). |  |
| 3 | Развитие семеноводства зерновых, технических культур, трав и пр. Структура посевных площадей сохраняется. В структуре кормовых культур увеличение посевов высокобелковых культур, многолетних трав, новых кормовых культур, применение их в севооборотах. | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур. | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Внедрение опыта биологизации земледелия. | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. |
| 5 | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. Восстановление и развитие системы мелиорации. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. |
| 6 | Применение биометода в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. Внедрение новейших препаратов по химзащите в сочетании с биометодом. | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. Внедрение новейших препаратов по химзащите в сочетании с биометодом. |
| 7 | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному году): по зерну – почти на 11%, подсолнечника – на 25 %, плодов и ягод – на 1%. | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному году): по зерну – на 33%, подсолнечника – на 38 %, плодов и ягод – на 3%. | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному году): по зерну – на 52%, подсолнечника – на 52 %, плодов и ягод – на 6%. |
| 8 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота – на 9 % к отчетному году, свиней – на 63%, птицы – на 10 %, лошадей – на 29 %. Наличие на 1 условную голову скота – 35,5 – 36 ц.к.м. | Увеличение поголовья крупного рогатого скота на 46% к отчетному году, свиней на 81%, овец и коз – на 5%, птицы – на 20%, лошадей – на 62%. Наличие на 1 условную голову скота –38 ц.к.м. | Увеличение поголовья крупного рогатого скота на 75% к отчетному году, свиней – в 2,17 раз, овец и коз – на 17%, птицы – на 44 %, лошадей – в 2,27 раза. Наличие на 1 условную голову скота – 38 ц.к.м. |
| 9 | Совершенствование племенной работы, закупка скота на аукционах. Использование продуктивных кроссов птицы. Усиление ветконтроля и карантинных мероприятий. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. |
| 11 | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) |
| 12 | Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция этих помещений, оборудования. Переоборудование под хранилища пустующих построек. | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения. | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения. |
| 13 | Поэтапное снижение разрыва в ценах на промышленную и с/х продукцию. Подготовка кадров для села (фермеров, механизаторов, руководителей). Организация фонда поддержки и развития предпринимательства. | “Психологическая” реформа на селе. Совершенствование организации труда. | “Психологическая” реформа на селе. Совершенствование организации труда. |
| 14 | Поддержка уровня гарантированных закупочных цен на сельхозпродукцию. Поддержка местным бюджетом (дотации, льготное кредитование, лизинговый фонд и пр.) Инвестиции: помощь хозяйствам всех форм собственности. Поддержание темпов роста производства. | Долгосрочные кредиты (на 20-30лет), ипотека. Льготное финансирование индивидуального жилищного строительства. Создание региональной законодательной базы и формирование системы страхования в аграрном секторе. Организация системы защиты выживания фермерских хозяйств и пр. |  |
| 15 | Установление договорных отношений между пользователями земли (земельных долей) и их собственниками. Разработка областных законов, регулирующих оборот земель сельхозназначения | Упорядочение земельного законодательства в отношении земель сельхозназначения (за чертой населенных пунктов) на региональном уровне (механизм, правила). | Разработка свода законов по АПК – Сельскохозяйственный Кодекс |
| 16 | В результате, с использованием коэффициента пересчета в зерновые единицы, объем производства к 2008 г. увеличится на 40% | К 2015 – увеличение почти в 2 раза. | К 2025 – увеличение в 2 ра |

Ключевой проблемой территориального развития является устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Переход к устойчивому развитию основан на интегрированном социо-эколого-экономическом подходе к развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

К  сожалению территориальные  возможности  Заглядинского  сельсовета позволяют,  лишь  в  малой  степени  участвовать  в технологическом  комплексе  сельского  хозяйства Асеевского  района. Резервы  территории,  по  генплану,  намечены  для  развития  животноводства в  западной  части  поселения,  вдоль дороги  на  г. Бугуруслан, а  также  для базирования  и  ремонта  с/х техники. Экологическая составляющая  территориальных  ресурсов сельсовета,  не  позволяет надеяться  на  развитие  агропромышленного потенциала.

5.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

К началу 2009 года численность населения муниципального образования Заглядинский сельсовет составила 2065 человек.

По данным из ОРЕНБУРГСТАТа (письмо № 08-09-2340 от 05.06.2009 г.) численность населения МО Заглядинский сельсовет по данным переписей населения и похозяйственного учета представлена в таблицах 5.2.1 и 5.2.2.

Плотность населения Заглядинского сельсовета.

| Наименование сельского поселения | Численность, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Заглядинский сельсовет | 2077 | 852,185 | 235,5 |

Данные о трудовой структуре населения населенных пунктов (ст.Заглядино, п.Отделение 3) на 1.01. 2013г.

| №№ п/п | Показатели | Количество, чел. | Процент от всего населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. 2. 3. | Численность населения Самодеятельная группа населения, в том числе: а) население в трудоспособном возрасте б) работающие лица пенсионного возраста Несамодеятельная группа населения, в том числе: а) дети до 17 лет б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства в) неработающие лица пенсионного возраста г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | 2077 1219 20 497 131 501 142 302 |  |

Данные о возрастной структуре населения населенных пунктов (ст.Заглядино, п.Отделение 3) на 1.01.

2013г.

| № пп | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Дети: |  |  |
|  | до 6 лет | 165 |  |
|  | от 7 до 15 | 238 |  |
|  | от 16 до 17 лет | 34 |  |
| II. | Из общей численности населения: |  |  |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 437 |  |
| 2. | Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): |  |  |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 554 |  |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 666 |  |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: |  |  |
|  | женщины старше 54 лет | 235 |  |
|  | мужчины старше 59 лет | 185 |  |

Численность населения Асекеевского района и Заглядинского сельсовета, ее динамика

Таблица 5.2.1

| Наименование поселения/ населенного пункта | Численность населения на начало года, чел. | Прирост, убыль (-) 2012 к 2011 гг. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* (**) | 2012* |  |  |
| МО Асекеевский район, сельское поселение, | 20133 | 20700 | 21834 | 21752 | 21583 | 23051 | 22338 | -713 | 96,9 |
| с.п. Заглядинский с/с | 1760 | 1763 | 1770 | 1768 | 1771 | 1774 (1900) | 1752 | -22 | 98,8 |
| ж/д ст. Заглядино, Отделение 3 | 1760 | 1763 | 1770 | 1768 | 1771 | 1774 | 2077 | -22 | 98,8 |

Таблица 5.2.3 - Численность населения МО Заглядинский сельсовет (по данным похозяйственного учета, на начало года, человек), ее динамика

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, всего, в том числе | 1760 | 1760 | 1763 | 1770 | 1768 | 1771 | 1774 | 2077 |
| Ст. Заглядино, Отделение 3 | 1760 | 1760 | 1763 | 1770 | 1768 | 1771 | 1774 | 2077 |
| Общий прирост (убыль), чел. | -16 | -20 | -12 | +1 | +3 | +3 | -9 | +30 |
| Темп роста, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из таблицы 5.2.3 следует, что рост численности населения за период 2005 - 2012 годы происходит также неравномерно, но к концу периода происходит стабилизация населения.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного  и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Отдел ЗАГС администрации МО Асекеевский район предоставил сведения о количестве родившихся и умерших за последние 10 лет на территории МО Заглядинский сельсовет (письмо от 04.06.2009 г. № 899).

Таблица 5.2.4 – Естественное движение населения в МО Заглядинский сельсовет

| Годы | Количество родившихся, чел. | Количество умерших, чел. | Естественный прирост (+) убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 30 | 27 | 3 |
| 2012 | 20 | 20 | 0 |
| Всего |  |  |  |

За период с 2004 по 2010 годы в МО Заглядинский сельсовет число умерших людей преобладает над числом родившихся, то есть происходит естественная убыль населения. Но в 2011 году все-таки рождаемость превышает смертность.

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Официальных данных от муниципальных образований по механическому движению (миграции) населения нет.

С начала 90-х годов происходит значительный миграционный приток населения, связанный с распадом СССР и возвращением на историческую родину людей различных национальностей. Это способствовало стабилизации и даже некоторому росту численности населения в целом по району. По данным из Интернет-сайтов с 1990 по 1996 годы прирост населения Асекеевского района в основном происходит за счет миграционного прироста. За 7 лет число прибывших уменьшилось на 50% и составило в 1996 году 499 человек, а число выбывших уменьшилось на 16 % и составило 588 человек. Механический прирост численности населения в 1990 году составил 313 человек, а в 1996 году - уже убыль 89 человек. Этот процесс происходит за счет снижения потока беженцев, и естественной убыли, так как в 1996 году по сравнению с 1990 годом по району родилось на 166 меньше детей, а умерло на 124 человека больше.

Так как общий прирост населения складывается из естественного и механического прироста, то имея данные по общему и естественному приросту 2002 – 2008 годов можно вывести значения механического прироста населения МО Заглядинский сельсовет:

Таблица 5.2.5 – Механический прирост (убыль) населения МО Заглядинский сельсовет

Человек

| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост (убыль) (из таблицы 5.2.3) | -3 | +26 | -70 | -2 | -288 | -25 | +27 | -335 |
| в том числе естественный прирост (убыль) (из таблицы 5.2.4) | -20 | -10 | +2 | +3 | -2 | -29 | -1 | -86 |
| механический прирост (убыль) | -9 | +24 | -36 | +26 | -286 | +4 | +28 | -249 |

Из таблицы 5.2.5 следует, что всего за период с 2002 по 2008 годы из МО Заглядинский сельсовет выбыло больше людей за счет миграции населения. В 2002, 2004, 2006 годах в МО Заглядинский сельсовет число выбывших людей превышает число прибывших.

Из таблицы 5.2.5 следует, что за период 2002 – 2008 годы численность населения ежегодно изменялась за счет увеличения механической убыли, чем естественного прироста.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Заглядинского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на I очередь строительства произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие  исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Численность населения по МО Асекеевский район и МО Заглядинский сельсовет,  чел.

| Наименование поселения/ населенного пункта | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2032 г. | 2050 г. |
| МО Асекеевский район, сельское поселение, | 22338 | 23251 | 23964 |
| МО Заглядинский с/с | 2077 | 2086 | 2104 |
| ст. Заглядино п. Отделение 3 | 2077 | 2086 | 2104 |

- предполагается демографический рост населения. Исходя из того, что тенденции 90-х кризисных лет для оценки перспективы не приемлемы, для расчета берем данные с 1979 по 1989 годы, как самые благоприятные для расчетов прогнозируемой численности Заглядинского сельсовета.  Численность населения Заглядинского сельсовета составит:

к 2032 году - 2084 человек

к 2050 году - 2104 человек

С  учётом  возможного  прироста  населения  за  счёт  строительства  нового  жилого  образования оптимистический  прогноз  к 2050 году  может  быть  2400 чел.

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселка незначительны.

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен, так как отсутствуют текущие статистические данные и расчетные таблицы рождаемости и смертности по населению Заглядинского сельсовета.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Для оценки потребности МО Заглядинский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселка принимаем к рассмотрению численность населения Заглядинского сельсовета:

к 2032 году –2084 чел.,

к 2050 году –2104 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

5.3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилищное строительство.

По данным администрации МО «Заглядинский сельсовет» общая площадь жилого фонда МО «Заглядинский сельсовет» по состоянию на 01.01.2013 года составила 31110 кв.м. жилья.

Обеспеченность жильем на 1 человека составляет 14,9 кв.м.

По сведениям Управления социальной защиты населения администрации МО Асекеевский район (письмо от 05.06.2013 г. б/н) на территории МО Заглядинский сельсовет количество семей нуждающихся в жилье – 7 шт.

По данным администрации Заглядинского сельского совета на 01.01.2012г. площадь ветхого и аварийного жилья составила 75 кв. м., что составляет 0,3 % от общей площади жилья.

Сведения о жилищном фонде, характеристика жилищного фонда

за 2010 г. (Таблица 2.10-1, Таблица 2.10-2)

Таблица 2.10-1

| Наименование муниципального образования | Общий жилой фонд (.м2 общей площади) | Распределение по формам собственности (м2). | Ветхий фонд, кВ.м. | Аварийный Фонд, кВ.м. | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Государ-ственный | муниципальный | частный |  |  |  |
| Всего по Асекеевскому району | 461103 | 330 | 11011 | 449762 | 6905 | 832 | 1,7 |
| Заглядинский сельсовет | 25870 | 73 | 239 | 25558 | 75 | - | 0,3 |

Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием

в Асекеевском районе.

Таблица 2.10-2

| Наименование муниципального образования | Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием, %. |
| --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением | центральным отоплением | Горячим водоснабжением | Ваннами (душем) | Газом | Напольные электр. плиты |
| Всего по Асекеевскому району | 38,62 | 35,52 | - | 23,45 | 22,10 | 94,68 | 1,65 |
| Заглядинский сельсовет | 32,39 | 32,39 | - | - | - | 100 | - |

Таблица 5.3.1 - Структура жилья по формам собственности на 01.01.2009 года

| Наименование показателя | Количество, тыс. м кВ. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Частное жилье: индивидуально – обособленный жилой фонд | 31,7 | 99,0 |
| приватизированное жилье в многоквартирных домах | 0,3 | 0,1 |
| Итого: | 32,0 | 100 |

На территории станции Заглядино имеются двухэтажные многоквартирные дома в количестве – 1 штука, общей площадью 301,2 кв.м.

Таблица 5.3.2- Структура жилья по целям использования на 01.01.2009 года

| Наименование показателя | Количество, тыс. м кВ. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальное использование | 30,8 | 99,0 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,3 | 1,0 |
| Итого: | 31,1 | 100 |

Практически весь жилищный фонд – 99% находится в частной собственности.

Таблица 5.3.3 – структура жилого фонда по этажности (по данным гос. статистики)

|  | Ед. изм. | Ст. Заглядино |
| --- | --- | --- |
| одноэтажные | Тыс.м2 | 30,8 |
| двухэтажные | Тыс.м2 | 0,30 |
| Всего | Тыс.м2 | 31,1 |

Таблица 5.3.4 – Структура жилого фонда по материалу стен:

|  | Ед. изм. | Ст. Заглядино |
| --- | --- | --- |

| Каменные и кирпичные | Тыс.м2 | 11,9 |
| --- | --- | --- |
| Крупнопанельные | Тыс.м2 | - |
| Деревянные (рубленные и брусчатые) | Тыс.м2 | 19,2 |
| Из прочих материалов | Тыс.м2 | - |
| Всего | Тыс.м2 | 31,1 |

Таблица 5.3.5 - Благоустройство жилого фонда в Асекеевском районе  на 01.01.2000 года (данные предоставлены администрацией сельского совета)

| Вид благоустройства | Обеспеченность, % общей площади |
| --- | --- |
| Водопровод | 78 |
| Водоотведение | 32,5 |
| Центральное отопление, м | Отсутствует |
| Газоснабжение | 97,6 |
| Центральное горячее водоснабжение | - |

Строительными материалами являются в основном дерево и кирпич.

Жилищная обеспеченность в среднем по МО Заглядинский сельсовет составляет – 15,5 м кв./чел. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.) в муниципальном жилье – 18 кв.м. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки  не нормируется.

На основе приведенных данных плотность сельского населения в среднем по области составляет -7,3 чел/кв. км,  в Асекеевском районе этот показатель выше среднего от 8 до 10 чел/км2

Средняя плотность населения в населенных пунктах – 6,5 чел/га.

Средний размер участка составляет 8 соток.

На территории МО Асекеевского района действует программа по выполнению ФЦП «Доступное и комфортное жилье гражданам России в ходе, которого за 2006 - 2008 годы построено 11158 кв.м. жилья, приобретено для молодых семей 17 квартир общей площадью 1071 кв.м.

В 2008 г. введено в действие 3978 кв.м общей площади жилья, из них индивидуальное жилье 100 %.

С 2004 года в области действует целевая программа “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Оренбургской области”, основными целями которой является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для постоянного проживания и ликвидация до 2010 года аварийного жилищного фонда, находящегося в области.

Территориальное развитие Заглядинского сельсовета разработано на расчетный период до 2030 г. и на период градостроительного прогноза 30-40 (до 2050 года), и может корректироваться инвестиционными возможностями сельсовета.

Расчётная численность  постоянного населения на расчетный срок – около 2,084 тыс. чел., т.е. ожидаемый прирост  около 7 человек.

На прогнозный период  до  2050 г. – 2104 человек, прирост – 27 чел.

Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 15 чел./га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с площадью земельного участка 1000 - 1500 кв.м.

На основе представленных статистических данных и в соответствии с общероссийской тенденцией за последние несколько лет возросла степень зависимости жилищного строительства от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов, при этом объем государственных средств, привлеченных в общее строительство жилых домов, снижается и финансируется только согласно целевым программам.

Рост жилья, построенного за счет средств населения свидетельствует о том, что в части решения жилищных проблем произошла трансформация установок семей в сторону рыночных способов ее решения. В составе индивидуальных жилых домов повысился удельный вес более качественного жилья. Несмотря на то что высокий процент вводимого в строй жилфонда осуществляется индивидуальными застройщиками (семьи с доходами выше среднего), широкие слои населения не имеют возможности улучшить самостоятельно свои условия. Сегодня количество семей, состоявших на учете на получение жилья составляет 4,6% от общего числа семей, поэтому жилищная проблема  остается по прежнему достаточно острой, особенно, если принять во внимание опережающий рост цен на жилье по сравнению с повышением доходов населения.

Проектное решение

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

В настоящее время в Оренбургской области действуют следующие программы:

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 – 2010 годы»;

«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2005 – 2010 годы»;

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

«Социальное развитие села до 2010 г.»

Областная программа «Сельский дом» имеет своей целью обеспечение жильем сельского населения.

К  сожалению на большей  части жилой зоны  ст. Заглядино территориальные  резервы  не  позволяют соотверствовать  критериям приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

1. С  северной  стороны насление  станции  практически зажато  действующими  скважинами  нефтяного  месторождения,  пунктами  сбора  нефти, скважинами для  закачки технических  растворов для  поддержания  пластового  давления,  и внутрипромысловыми нефте-газопроводами. Значительная  часть  существующего  жилого  сектора  находится  в  санитарно-защитных  зонах  от  этих  объектов. Длительная  эксплуатация месторождения,  с 50-х годов  прошлого  века,  нарушила  целостность  водоносных  слоёв недр,  в  результате  которого  стало  невозможным  здесь пользование  ресурсами  для  питьевого  водоснабжения.  Подтверждение  этому наличие  масляной  плёнки  в  колодцах  частного  сектора. Положение  усугубляется  геологическими  данными  о  наличии в  промежуточных  горизонтах  известняковых пород  и песчаниках, через  которые  производилось  бурение нефтяных  скважин,  наличия  аномальной  подземной  радиации. Наряду  с  краткосрочными  мероприятиями  по  созданию  защитных насаждений отделяющих  жилые  территории от нефтепромысла,  генпланом  предлагается отселение жильцов частного  сектора из  наиболее  неблагоприятных  окраин,  расположенных  в  санитарно-защитных  зонах объектов  нефтедобычи.  Альтернативой  такому решению  вопроса  эклогической  безопасности,  может  быть  ликвидация  скважин,  нарушающих санитарно-защитные  зоны,  применения  технологий,  исключающих  техногенные аврийные  ситуации,  технологические  выбросы нефти  и газа на  оставшихся объектх  нефтепромысла. Практическое развитие жилого сектора  в  пределах  существующей   ст. Заглядино,  с  обеспеченными инженерными коммуникациями, ведётсяется  лишь  в части 100-метровой  зоны  воздействия магистральной  железной  дороги,  делящей  пополам  населённый  пункт. С  южной  стороны железной  дороги территориальные резервы  для  жилья  ограничены как в  границах ст. Заглядино,  так  и в п. Отделение 3.,  поскольку ещё  южнее, выше  по  рельефу,  проходит  коридор транзитных  нефте-газопроводов.

Единственной  площадкой  для  нового  жилого  образования, с комплексным  первичным  обслуживанием, является  территория между защитными  посадками  от зоны земельного  отвода  железной  дороги  и автомобильной  дороги  регионального  значения, в западной  части  территории ст. Заглядино.  Имеющийся спрос со стороны местного населения на новые участки для строительства жилья с целью улучшения своих жилищных условий,  говорит  о том,  что станция Заглядино является  центром тяготения в системе расселения Асекеевского района  в  сторону  города  Бугуруслан, и возможен дополнительный прирост населения за счет миграционных потоков.

В  контексте  вышеперечисленных  программ содействия  строительства  жилья,  условием  для освоения  новой  жилой территории и  переселения части  населения  из  санитано-защитных  зон предприятий является:

- увеличение объемов необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- комплексное приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление существующего жилищного фонда.

Приоритет в градостроительной политике Заглядинского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения  на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция развития жилищного строительства прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100%.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию планировочной структуры и функционального зонирования территории поселения:

Проектом предлагается изменение границ населенного пункта в части упорядочения положения кладбища с северной стороны, а также размещения будущих очистных сооружений канализации и электроподстанции с  северо-западной  стороны.

Селитебная зона

Селитебная зона включает: жилую застройку, общественные учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы, проезды, площади. В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались принципы изыскания наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, расположенных выше по рельефу и течению ручьёв и рек по отношению к производственным объектам. Однако резерв развития существующих площадок в пределах границ населённых пунктов почти исчерпан.

С западной стороны от ст. Заглядино резервируюется территория под жилую застройку для освоения за расчетным сроком действия генплана, как отдельное жилое образование со своим центром первичного обслуживания и зелёным бульваром рекреационной зоны.

Общественно-деловая зона.

Первая очередь генплана предусматривает сохранение существующего центра сельсовета компактно расположенного около градообразующего предприятия ОАО «Заглядинский элеватор».

В перспективе общественно-деловая зона для объектов социального значения формируется на землях, используемых, в настоящее время, для сельхозназначения, между жилыми улицами, за хозяйственными дворами усадебной застройки. Здесь существует территория школы, предполагается строительство детского сада и ряда других объектов, в сочетании с интенсивным озеленением прилегающих рекреационных зон.

Производственная зона

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями. Основное предприятие на  территории ст.Заглядино,  кроме  расположенных  по  периметру  объектов  нефтедобычи,- ОАО «Заглядинский  элеватор». На его  базе,  со  стороны административного и  бытового  корпуса сформирован  существующий общественный  и  социальный  центр населённого  пункта,  включающий здание  клуба,  администрацию,  детский  сад, ФАП, и  объекты  торговли. В мероприятиях генплана проведена инвентаризация производственных территорий с восточной  стороны  элеватора,  с целью их более интенсивного использования. Предложены  новые  площадки для освоения с учётом их взаимного расположения по категориям классов вредности, обеспечивающих соблюдение санитарно-защитных зон до жилых территорий.

Линейные  объекты,  практически ограничили  территорию  населённых  пунктов. Для исключения возможности повреждений при развитии поселения на картах-схемах генплана отображены:

- охранная зона трубопровода транспортирующего продукты нефтедобычи 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны;

- охранные зоны высоковольтных линий электропередач от 15 до 30.

Зона специального назначения

В зону специального назначения входят территории кладбищ и скотомогильников. Предусмотрены следующие мероприятия:

Действующие сельские кладбища, расположены на северо-западной и восточной границах населенного пункта. Обеспечение санитарно-защитных зон до жилья, от восточного православного кладбища обеспечивается планировочными мероприятиями генплана,  но  развитие его территории невозможно  из-за  ограничений  объектов  нефтедобычи. Новая площадка для  православного  кладбища  генпланом  оределена  в  западной  части  сельсовета. Мусульманское кладбище расположено далеко от застройки, имеет  резерв земли,  но пересекает границу сельсовета. Требуется изменение границ с МО Заглядинский сельсовет и  МО Асекеевский сельсовет.

Транспортная инфраструктура

Основные транспортные пути расположенные на территории поселения, по которым осуществляются внешние транспортные связи, это автомобильная дорога общего пользования III категории  Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000),  связывающая в широтном направлениие с г. Бугурусланом, и с меридианальными транспортными направлениями регионального  значения Уральск -Бузулук- Бугуруслан-Бугульма (53 ОП РЗ 53К-2801000) и автодорогу федерального  значения  Оренбург – Казань.  Второе  важное  напрвление,  связывающее  с  областным  центром авляется  межмуниципальная дорога Заглядино — Рязановка (53 ОП РЗ 53К-0505000). Доступность  к  ст. Заглядино (к ж/д вокзалу) осуществляется  через   «Подъезд к ст. Заглядино  от а/д Бугуруслан – Старокотлумбетьево» (53 ОП РЗ 53К-0702110) 4-й  категории.

Проблемы обеспечения связей внутри двух населённых пунктов,  которые  по  сути  являются  одним  единым жилым  образованием, решаются усовершенствованием существующей и развитием уличной - дорожной сети.

Генпланом предлагается закольцовка проездов жилых зон северной и южной части ст. Заглядино путём организации проездов с восточной и западной стороны под железнодорожными путями. Предусматривается модернизация существующего автомобильного переезда через железную дорогу.

Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Газоснабжение жилого сектора осуществляется разводящими уличными газопроводами низкого давления от двух ГРП.

Водоснабжение

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения осуществляется от двух артезианских водозаборов расположенных на территории в южной части ст. Заглядино и пос. Отделение 3. Водозаборы обеспечивают всё население качественной питьевой водой, но находятся ниже по рельефу в 75 метровой зоне прохождения магистрального нефтепровода. Риски техногенных аварий на нём с последующим загрязнением водоносных слоёв, предполагает, в генплане поселения, необходимость резервирования площадок для разведочных работ по новому водозабору в районе русла реки Петровская.

5.4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Современное состояние

Муниципальное образование Заглядинский сельсовет выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового  центра  обслуживания площадью 849,0 кв. км и численностью населения 2,077 тыс. чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, необходимой для обеспечения  качественного развития социальной среды поселения  и тяготеющей территории, создание полноценных  условий труда, быта, учёбы и отдыха.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию на 2012 год.

Образование.

В систему основного образования МО Заглядинский сельсовет входят учреждения образования, представленные в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Данные об объектах образования в МО Заглядинский сельсовет Асекеевского района

| Местонахождение учреждения | Проектная мощность, чел. | Количество учащихся, чел. | Резерв (+) Дефицит (-) | Процент загруженности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Заглядинская средняя общеобразовательная школа», ст. Заглядино, ул. Почтовая, 62 б | 196 | 196 |  |  |
| Итого по МБОУ |  | 196 |  |  |
| МБОУ " Заглядинский детский сад , ст. Заглядино, ул.Фурманова, 3 | 58 | 58 |  |  |
| Итого по МБОУ | 58 | 58 |  |  |

Культурно-просветительные учреждения

По данным руководителя отдела культуры (письмо № 24 от 06.06.2009 г.) администрации Асекеевского района на территории МО Заглядинский сельсовет существуют такие объекты культуры:

- Сельский дом культуры расположенный на ст. Заглядино, по ул.Партизанскя, 9 – число посадочных мест – 200;

- Заглядинская сельская библиотека, расположенная на ст.Заглядино, ул.Партизанская, 9 – читателей – 840 человек, книговыдача – 7441 шт., посещений – 240 (данные за 2012 год);

Перспективное строительство объектов культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

Спортивные учреждения

На территории сельсовета находятся объекты физической культуры:

- Плоскостные спортивные сооружения – 4 шт.;

- Спортивные залы – 1 шт.

Предприятия общественного питания и торговли

В МО Заглядинский сельсовет действуют предприятия общественного питания и торговли, представленные в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2 - Предприятия общественного питания и торговли МО Заглядинский сельсовет.

| № п/п | Наименование показателя | Количество объектов, шт. | Площадь зала, м2 | Число мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины (без торговых центров) | 16 | 275,5 | - |
| 2 | Павильоны | 1 | 12 | - |
| 3 | Аптеки и аптечные магазины | 2 | 45 | - |
| 4 | Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 1 | 170 | 150 |
| 5 | Автозаправочные станции | 1 | - | - |

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Обеспеченность объектами  здравоохранения  достигается  близостью  расположения  населения   МО Заглядинский сельсовет к  районному  центру  с.Асекеево (5км.). На его территории  находится МУЗ «Асекеевская ЦРБ», расположенная в с.Асекеево по ул.Советская, д. 4, состоящей из круглосуточного стационара на 118 коек и дневного стационара на 19 коек, площадь помещений – 5772 кв.м. При ЦРБ функционирует поликлиника мощностью 300 посещений в смену, в ее состав входит женская консультация, состоящая из 2 кабинетов врачей. Стоматология представлена 3 кабинетами в ЦРБ: кабинет зубного врача, кабинет стоматолога-терапевта, кабинет стоматолога-хирурга.

МУЗ «Асекеевская ЦРБ» в своем составе также имеет  отделение скорой неотложной помощи, количество машин – 4 шт., число выездов в сутки – 19 шт., количество вызовов за год – 5469 шт.

В населенном пункте станция Заглядино функционирует ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) по ул.Фурманова, д. 36 б, посещений в смену 8, площадью 362 кв.м;

В МО Заглядинский сельсовет действует 2 аптеки (аптечные магазины) площадью 45 м2.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Согласно электронной базы данных показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы МО Заглядинский сельсовет  В МО Заглядинский сельсовет действуют учреждения коммунального и бытового обслуживания, представленные в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.3 - Учреждения коммунального и бытового обслуживания МО Заглядинский сельсовет

| № п/п | Наименование вида предоставляемых услуг | Количество учреждений, шт. | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, окраска и пошив обуви | 1 | - |
| 2 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 1 | - |
| 7 | Парикмахерские (салоны красоты) | 1 |  |

В Заглядинском сельсовете имеются еще предприятия коммунального и бытового обслуживания различного профиля, сосредоточенныена станции Заглядино:

- сберегательный банк,

- жилищно-коммунальные услуги предоставляют: предприятия МУП ЖКХ Заглядинского сельсовета,

- предприятие общественного питания,

На территории МО Заглядинский сельсовет расположены  2 кладбища, из них одно православное, второе мусульманское кладбище.

Ритуальные услуги в Заглядинском сельсовете оказывает одно предприятие «Юникомплекс» (с. Асекеево, ул. Набережная, 21).

Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания в сельском поселении МО Заглядинский сельсовет и ориентировочный расчет потребности в них на расчетный срок (2032 г.)

| Наименование поселения | Численность, чел. | Детсады, мест | Школы, мест | Больница, коек | Поликлиника, ФАП, посещений в смену | Дома культуры, зрительских мест | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив | 1000 | 31 | 40 | 136 | 13,47 | 18,15 |  | 60 | 80 |
| с.п. Заглядинский с/с |
| ж/д ст. Заглядино, Отделение 3 | 2077 | 54 | 70 | 238 | 24 | 32 | 263 | 105 | 140 |
| Требуемая мощность на текущий момент | 2077 | 54 | 70 | 238 | 24 | 32 | 263 | 105 | 140 |
| Проектная мощность |  | 70 | 70 | 262 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Обеспеченность, % |  | 129 | 100 | 110 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| Мощность на 2032 г. | 2084 | 65 | 84 | 284 | 28 | 38 | 272 | 109 | 145 |
| Обеспеченность на 2032 г., % |  | 125 | 97 | 106 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |

с.п. Заглядинский с/с

ж/д ст. Заглядино - требуется организация дошкольных групп при школе на расчетный срок или расширение существующего дет.сада, организация спортивных сооружений

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Основная цель развития сферы услуг остается прежней. Это повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги. При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов. Для определения необходимой потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания использовались региональные нормативы градостроительного проектирования.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Заглядинский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующая проектная емкость | Норма на 1000 чел. | Норма на 2077 чел. | Процент обеспеченности | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 58 | 50 | 305 | 103 | -45 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 196 | 105 | 640 | 216 | -20 |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 362 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | 100 | - |
| 3 | Аптеки | учреждение | 2 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 4 | Клубы, дома культуры | 1 место | 200 | 80 | 165 | 100 | +35 |
| 5 | Библиотеки | 1 учреждение | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 164 | 0 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 150 | 60 | 124 | 100 | +50 |
| 7 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади * | 1 539 | 250 | 1 524 | 101 | +15 |
|  |  |  |  | 300 | 1 829 | 84 | -290 |
| 8 | Предприятие общественного питания | 1 место | 150 | 20 | 122 | 312 | +258 |
|  |  |  |  | 100 | 610 | 62 | -230 |
| 9 | Производственное предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | нет сведений | 5 | 30 | 0 | -30 |
| 10 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,3 | 1 | 100 | 0 |
| 11 | Кладбища - действующие | га | 0,8 | 0,24 | 1,46 | 55 | -0,66 |
| 12 | Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 12 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 на 1-10 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |

*фактическая мощность

п. 2, 3 - социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р;

остальные пункты - Местные нормативы градостроительного проектирования МО Заглядинский сельсовет.

Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания в МО Заглядинский сельсовет и ориентировочный расчет потребности в них на расчетный срок (2032 г.)

| Наименование поселения | Численность, чел. | Детсады, мест | Школы, мест | Больница, коек | Поликлиника, ФАП, посещений в смену | Дома культуры, зрительских мест | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив | 1000 | 31 | 40 | 136 | 13,47 | 18,15 | ** | 60 | 80 |
| с.п. Заглядинский с/с |
| ж/д ст. Заглядино, Отделение 3 | 2077 | 65 | 83 | 283 | 28 | 38 | 311 | 125 | 166 |
| Требуемая мощность на текущий момент | 2077 | 65 | 83 | 283 | 28 | 38 | 311 | 125 | 166 |
| Проектная мощность |  | 83 | 83 | 310 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |
| Обеспеченность, % |  | 129 | 100 | 110 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| Мощность на 2032 г. | 2086 | 65 | 83 | 283 | 28 | 38 | 311 | 125 | 166 |
| Обеспеченность на 2032 г., % |  | 125 | 97 | 106 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |

В целом по поселению отмечается неравномерное  размещение учреждений обслуживания, с концентрацией в ст. Заглядино.

Несмотря на обеспеченность сельского поселения школой,  детским садом, ФАП, нормы пешеходной доступности на ст. Заглядино не соблюдаются из-за отсутствия организованного  пешеходного  сообщения  между территориями разделёнными  магистралью  железной  дороги.

Существующее ведомственное пожарное депо на территории ООО «Заглядинский  элеватор»  соответствует нормативам промышленного  предприятия и  вспомогательного ресурса  при  тушении  пожаров  в  населённых  пунктах. Имеющиеся  ресурсы МЧС в  рйонном  центре-

с. Асекеево,  находящиеся  в  15 км.  от  сельсовета, позволяют  осуществлять  пожаротушение в  нормативные  сроки.

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Статус поселения  предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего нормативам.

Общественно-деловая зона.

Первая очередь генплана предусматривает сохранение существующего центра сельсовета компактно расположенного около градообразующего предприятия ОАО «Элеватор».

В перспективе общественно-деловая зона для объектов социального значения формируется на землях, используемых, в настоящее время, для сельхозназначения, между жилыми улицами, за хозяйственными дворами усадебной застройки. Здесь существует территория школы, предполагается строительство детского сада и ряда других объектов, в сочетании с интенсивным озеленением прилегающих рекреационных зон.

6.   ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

6.1  Современная градостроительная ситуация.

Численность населения на момент подготовки Генерального плана составляет 2077 человек. Перспективная численность составит 2086 человек.

Современное состояние.

Муниципальное образование Заглядинский сельсовет находится в составе административного района Асекеевский Оренбургской области, расположен на северо – западе Оренбургской области, в пойме реки Большой Кинель.

В настоящее время муниципальное образование Заглядинский сельсовет включает в себя - станцию Заглядино.

Планировочная организация поселения складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории, образованный поймами рек Большой Кинель, Петровская и старицами реки Большой Кинель.

-Дорожно-транспортный каркас, обусловленный географическим положением на региональных автотрассах   Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000)  и Заглядино — Рязановка (53 ОП РЗ 53К-0505000)

Специфики экономического  базиса поселения – растениеводство, мясо-молочное животноводство, добыча нефти на территории Заглядинского сельсовета.

## 6.2. Концепция территориального развития поселения

Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Заглядинский сельсовет являются:

- Реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- улучшения  транспортной  и  пешеходной  доступности  между северной  и  южной  частью  ст. Заглядино, разделёнными  железной  дорогой.

- Максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений  в поизводстве  углеводородов на  территории  поселения;

- Размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах вновь организуемых производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- Создание нового  благоустроенного жилого образования, с  комплексным  обслуживанием в  западной  части ст. Заглядино.

В  представленном  генеральном  плане  даны  предложения  по  упорядочению существующей  планировочной  структуры  поселковых территорий  и  функциональному зонированию  на  долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом стабилизации численности  населения  на уровне 2065 человек и с учётом ликвидации на жилой территории зон негативного воздействия.

Территориальное  развитие    рассматривается  с  позиций  размещения капитальных объектов строительства (индивидуальные жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Заглядинский сельсовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) в основном на существующих территориях населённых  пунктов,  реанимирование агропромышленного комплекса,  стабилизация  баланса  интересов  нефтедобывающей отрасли  и экологического  состояния  на  территории  населённых  пунктов.

Станция Заглядино, п.Отделение 3.

Проектным решением настоящего генплана предусматривается развитие жилья  в основном на существующих территориях населённых  пунктов: освоение  свободных  от  застройки  площадок вдоль ж\д  на  ст.Заглядино, создание жилого образования в юго-западной  части п. Отделение 3, частичное  освоение  южной  части ст.Заглядино комплексной застройкой на территориях с благоприятным рельефом вне санитарно-защитныз  зон  предприятий  промышленности. Предлагается изменение границ населённого пункта станция Заглядино в  северо-западной, на  перспективу для  строительства  очистных  сооружений, закольцовки  транспортного  сообщения и расширения электрической  подстанции.  Расширение  границы  предлагается счёт земель сельскохозяйственного назначения МО Асекеевский  сельсовет.

Создание новой производственной площадки (в основном для переноса производственных объектов из жилых зон) предусматривается в юго-восточном направлении, в районе существующего  предприятия  по  ремонту  и  содержанию  сельхозтехники, в  пределах  последовательно уменьшаемых  санитарно-защитных  зон предприятий  по  классу  вредности.

Проблемы  обеспечения транспортных  связей  внутри станции Заглядино  решаются за счёт существующей  улично-дорожной сети, а  связь между жилыми образованиями северной  и  южной частей осуществляется через существующий ж.д. переезд в  центре  станции,  реконструируемый  тоннель под ж.д. для  пропуска   сезонных  вод,  пересыхающей   р. Петровская в  западной  части, и  организации  проезда  под железнодорожным  мостом  через р. Кинель.  Пешеходная связь  организуется  посредством перекидного  моста  через  ж/д.  в районе  ж/д  вокзала.

Генеральный  план    предусматривает  также  строительство объектов социальной инфраструктуры в зоне  нового  общественно-делового  центра  ст. Заглядино в  северной  части  на площадках занимаемых  огородами  между  жилой  усадебной  застройкой с задней, противоположной  от  улиц, стороны,  расположенных  на  ценных  в  градостроительном отношении территориях.

Территории  для  реконструкции  выбраны  с  целью  получения  максимального эффекта от градостроительной деятельности. Под  максимальным  эффектом  следует  понимать  повышение  качества  среды обитания,  в  том  числе  – улучшение  архитектурного  облика  застройки,  повышение уровня благоустройства и более интенсивное использование территории.

Улучшение среды обитания в целом – самая важная  и первоочередная проблема развития ст. Заглядино.  Проблема  сложившейся жилой  застройки  в санитарно-защитных  зонах  объектов  нефтяной  промышленности, может  решаться:

1) путём отселения   жителей  проживающих в  этих зонах,

2) путём  ликвидации  объектов  нефтяного  промысла  Заглядинско-Султангуловского месторождения,  нарушающих экологию не  только  жилых  зон  населённого  пункта,  но  и водоохранные  зоны р. Кинель и  старицы этой  реки,  расположенные  на  территории  МО Заглядинский сельсовет.  Экономическая  целесообразеность  принятия одного  из  вариантов решения,  или комплексного подхода  к  решению  проблемы,  опираясь  на  оба  варианта, должна  быть  просчитана межведомственной комиссией,  созданной  по  инициативе органов  местного  самоуправления Заглядинского поселения  и Асекеевского  района.

На  первую  очередь  Генеральным планом предлагается минимальное изменение границ населенного пункта в части упорядочения положения кладбища с северной стороны, а также размещения будущих очистных сооружений канализации и электроподстанции.

## 6.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Станция Заглядино.

Общественно-деловые, рекреационные зоны. Развитие системы центров

Основной центр станции Заглядино,  на  первую очередь,  сохраняется по ул. Элеваторная и  ул. Партизанской, который  выполняет функции поселкового  и  муниципального значения.

Для южного  жилого образования ст.Заглядино  и п. Отделение 3 формируются новые локальные центры местного значения вдоль транзитной дороги регионального  значения  Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000).  Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Общественно-деловой центр поселения  на  перспективу  смещается  на северную  часть   ст.Заглядино, где  свободные  от застройки территории, занятые  огородами между жилыми  улицами, позволяют комплексно разместить  объекты  местного  значения образовательного,  культурно-просветительского  характера и  бытового  обслуживания. Начало  этой  зоне  положено  существующей общеобразовательной школой. Планируется  строительство  детского  сада. В  дальнейшем  есть  резервные  территории для  развития  спортивных  плоскостных  сооружений,  школы  искусств, предприятия   бытового  обслуживания и различных функций технического  обслуживания,  оптовой  торговли на  территориях бывшей нефтебазы с  ж/д путями. Непосредственная  транспортная  связь с другими жилыми  образованиями, через  существующий  ж/д переезд,  должна  дополниться  проездом под ж/д мостом  через  р.Кинель, соединяющимся  непосредственно с дорогой Бугуруслан – Старокотлумбетьево (на р.ц.Асекеево  и г.Бугуруслан).

Планируемые рекреационные зоны  вдоль нового  центра сопровождают пешеходные  пути  вдоль фрмируемого  центра,  и узловыми прерывистыми участками имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Производственные  зоны

На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования и освоения  прилегающих  у  ним  участков, в  из  санитарно-защитной  зоне,  для  предприятий  с  низкой  категорией  вредности.

Территориального расширения существующих живоноводческих предприятий  проектом не намечается, более того, предполагается частичный их вынос из  зоны  жилья во вновь размещаемую производственную зону на свободных территориях южнее железной дороги Самара-Уфа, что приведет к ее более интенсивному использованию. Вдоль железной  дороги,  с  южной  стороны, существуют  площадки  с  подъездными  ж/д путями  к  бывшей  Трубной  базе. Эта  производственная  зона  может  иметь  развитие в  западном  направлении, не нарушая  санитарные  разрывы  до  жилой  застройки.  Свободные  территории  восточнее  границ ОАО «Заглядинский элеватор» предлагаются  генпланом  для  коммунально-складских функций  не  имеющих  характер снабжения  продуктами  питания  и  гигиены,  поскольку входят в  санитарно-защитную  зону цеха  «Блок сепарации  нефти» (Заглядинская  УПН ООО «Бугурусланнефть») или прилегают  к ней.

Жилые зоны

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и внегосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

На основании проведенной комплексной оценки территорий пригодных и востребованных для развития жилья, проектом генплана предлагаются локальные незначительные территории для развития жилищного строительства на ст. Заглядино и п. Отделение 3.

Проектом  предлагаются к освоению  новые селитебные территории в южной части станции Заглядино,  с  выносом  животноводческого  предприятия  из жилой  зоны. На часть этой территории разработан проект планировки с размерами участков 10-15 соток под индивидуальное жилищное строительство. Перспективная площадка  для  жилья на ст. Заглядино выделена  в западной части  площадью 16,8 га;

Таким  образом, площадь новой  жилой  застройки в границах МО Заглядинский сельсовет на расчетный срок составит – 16,8 га;

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;  жилья  расположенного  в  границах  СЗЗ предприятий ;

- освоение новых площадок под жилищное строительство в западном направлении;

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство жилых зон.

Зоны специального назначения

В зоны специального назначения включены территории полигона твёрдых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников.

На территории МО Заглядинский сельсовет находятся   кладбища общей площадью 2,8 га. Проектом планируется строительство нового кладбища в юго-западной части от нового жилого образования  ст. Заглядино.   Мусульманское  кладбище  находящееся севернее жилой  зоны, за  пределами  населённого  пункта, имеет  резерв  территории, но  частично  вышло  за  пределы границ  муниципального  образования,  что  требует  корректировки  граний  с  МО Асеккевский сельсовет.

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

Перечень функциональных зон планируемых генеральным планом:

| Наименование |  |
| --- | --- |
|  | Ст. Заглядино, п. Отделение 3 |
|  | До 2030 года |
| Жилая зона Индивидуальная жилая застройка | 2,3 |
| Общественно-деловая зона | 3,5 |
| Транспортная зона | 3,0 |
| Озеленение Защитные насаждения | 16,0 |
| Зона рекреационного назначения | 1,3 |
| Производственные зоны | 3,4 |
| Коммунально-складская зона | 1,4 |

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МО «Заглядинский сельсовет» обладает транспортной инфраструктурой, представленной автомобильным и железнодорожным видами транспорта с  доступностью  к  авиаперевозкам. Территориально Заглядинский сельсовет расположен между двумя крупными транспортными узлами областного значения – Бугуруслан и Абдулино.  Электрифицированная железная магистраль  Самара- Уфа на  перегоне Кинель – Абдулино проходит  по  всей территории  с запада  на  восток) станции Заглядино. На территории Заглядинский сельсовета имеется  на ст. Заглядино железнодорожный вокзал. Совмещенный пассажирский вокзал для двух видов транспорта: автомобильного и  железнодорожного имеется на  ст. Асекеево, в 15 км. от  ст. Заглядино.   Ближайший крупный аэропорт расположен в городе Самара. Возобновляются  пассажирские  авиаперевозки  из  областного  центра  в аропорт г. Бугуруслана (30 км).

Основные автомобильные транспортные пути расположенные на территории поселения, по которым осуществляются внешние транспортные связи, это автомобильная дорога общего пользования III категории  Бугуруслан – Старокотлумбетьево (53 ОП РЗ 53К-0702000),  связывающая в широтном направлениие с г. Бугурусланом, и с меридианальными транспортными направлениями регионального  значения Уральск -Бузулук- Бугуруслан-Бугульма (53 ОП РЗ 53К-2801000) и автодорогу федерального  значения  Оренбург – Казань. Эта автомобильная дорога пересекает железную дорогу на территории станции Асекеево, а непосредственная  транспортная  связь с ж\д вокзалом и северной  частью станции Заглядино осуществляется  через  существующий один регулируемый ж.д. переезд в центре станции Заглядино. Таким  образом  атомобильная  связь  северной части  ст. Заглядино  с  районным  центром  проходит  через  два  ж/д переезда, что  не  может  гарантировать нормативное время прибытия  скрой  медицинской  помощи  и противопожарной  службы из  районного  центра.  Интервал  движения транзитных железнодорожных составов в обоих направления – 5 минут, это очень высокая интенсивность движения.  Проектные  предложения.

Внутри населённого пункта транспортная  схема должна  дополниться  реконструкцией  проездов под ж/д мостом  через  р.Кинель,  и в тоннеле русла  р. Петорвка, соединяющихся  непосредственно с дорогой Бугуруслан – Старокотлумбетьево (на р.ц.Асекеево  и г.Бугуруслан). За  пределами  границ поселения,  на  территории МО Асекеевский  сельсовет, по восточному  берегу р. Кинель,  под  мостовым  переходом  железной  дороги  имеется  сообщение с районным  центром с  северной  строны  ж/д,  без  её пересечения.  Эта  транспортная  связь  используется  сезонно  и в  случае ремонта  перееезда. Повышение  ктегории  этой  дороги  до 4-й,  позволит бесперебойно  обслуживать ст. Заглядино.  Второе  важное  напрвление,  связывающее  с  областным  центром авляется  межмуниципальная дорога Заглядино — Рязановка (53 ОП РЗ 53К-0505000).

Основную роль в обеспечении пассажироперевозок играет автомобильный транспорт: автобусные рейсы организованы в 25 направлениях с пунктом отправления от ст. Асекеево, также пассажирскими перевозками занимаются частные автотранспортные предприятия, предлагающие маршруты дальнего следования: Асекеево-Самара, Асекеево – Оренбург, Асекеево- Тольяти, Асекеево – Абдулино.    В то же время, значительную долю грузо- и пассажирооборота принимает на себя железнодорожный транспорт, так как его специфика ориентирована, в первую очередь, на более дальние перевозки.

На  территории  ст. Заглядино имеется  ряд  подъездных  путей  к  промышленным  предприятиям, возможно их развитие.

Транспортная инфраструктура  населённых  пунктов поселения   представляет собой единую систему транспорта и улично – дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные транспортные связи со всеми функциональными зонами внутри поселения и другими поселениями системы расселения.  Затраты времени на трудовые передвижения жителей сельского поселения  (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 минут. Пешеходная доступность между наиболее отдаленными объектами на ст. Заглядино составляет 40 минут,  пассажирские перевозки осуществляются по установленному расписанию.

Официальные данные по протяженности улично-дорожной сети отсутствуют. Согласно картометрических измерений, выполненных по топографической основе, протяженность улично-дорожной сети ст. Заглядино составляет 14,7 км., из  них   тлько  5,8 км. имеют твёрдое  покрытие, илишь 2,3 км.- асфальтовое.  Проектом  предусматривается  осыпка  и  асфальтирование  основных проездов,  соединяющих жилые  образования  с  общественно-даловыми цетрами.

В настоящее время уровень автомобилизации (количество машин на 1000 жителей) по ориентировочным расчетам составляет около 115 машин на 1000 жителей. Уровень автомобилизации, согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО «Заглядинский сельсовет» должен составлять 180 автомашин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси.

Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов (ст.Заглядино, п.Отделение 3) на 1.01. 2013г.

| № п/п | Наименование дороги или улицы 1 | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | Ул. Почтовая |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| 2 | Ул.Рабочая |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 3 | Ул.Чапаева |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 4 | Ул.Советская |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  |
| 5 | Ул.Садовая |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
| 6 | Ул.Сенная |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |
| 7 | Ул.Гагарина |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 8 | Ул.Кинельская |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 9 | Ул.Орловская |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 10 | Ул.Партизанская |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 11 | Ул.Дроздовой |  | 0,40 |  |  | 0,4 |  |
| 12 | Ул.Молодежная |  | 0,44 | 0,44 |  |  |  |
| 13 | Ул.Степная |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| 14 | Ул.Фурманова |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 15 | Ул.Привокзальная |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 16 | Ул.Новостройка |  | 0,48 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 11,870 |  |  |  |  |

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.

Инженерная защита территории это комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Станция Заглядино расположено в долине реки Большой Кинель.

Рельеф территории холмистый с уклоном от 5 до 12 % в сторону реки. Относительное превышение составляет 28 м, в западной части участка и 34 м – в восточной.

Оползневых явлений на территории МО Заглядинский сельсовет не наблюдается.

Основным защитным инженерным  сооружением на  территории сельсовета  является насыпь железнодорожного  полотна,  выполненная в  соответствии  с  нормативами  магистральной  железной  дороги. В  прошлые  годы,  при максимальном весеннем  паводке наблюдались  аварийные сдвиги  насыпи.  Пропуск  паводковых  вод из  южной части  поселения  в  северную  осуществляется  организованно под железнодорожной  насыпью с  западной  стороны существующей  жилой  застройки , путём  тоннеля (для  проезда автомобильного  транспорта и  пропуска ручья Петровская).  С  восточной  стороны поселения паводок  проходит  под  ж/д и  автомобильными  мостами чарез р. Б.Кинель.  В  средней  части населённого  пункта,  с  южной  стороны,   наблюдается  поступление  паводковых  вод из  оврага,  под  основной  автодорогой, в жилую  зону. Решением  проблемы предлагается  инженерными  средствами пропуска  вод  по  улицам и  мостовым  сооружениям под  дорогами,  к  полотну  железной  дороги,  и  вдоль него  в  сторону р. Б. Кинель.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимым для обоснования планировочных решений и подлежат уточнению после проведения специальных изысканий в последующих стадиях проектирования.

9.  ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

На территории МО Заглядинский сельсовет не имеется территорий государственного лесного фонда.  Отдельные  участки  лесных  массивов образовались из посадок  вдоль ручьёв и  в защитной лесной  полосе  железной  дороги.

В настоящее время в сельсовете и в частности на ст. Заглядино большое значение уделяется озеленению: озеленены участки прилегающие к культурно-бытовым зданиям, имеются скверы, аллеи. Имеются посадки вдоль железной дороги и автодороги , вдоль реки Б. Кинель. В МО Заглядинский сельсовет отсутствует единая система озеленения населенных пунктов.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения села, имеющая важное значение в формировании архитектурного облика села, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами. Проектируемая система расположения зеленых насаждения складывается из:

- насаждений общего пользования (зеленые насаждения скверов, парков, уличные посадки, озеленение на участках учреждений культуры);

- насаждений ограниченного пользования (зеленные насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках, на территории производственных комплексов);

- насаждений специального назначения (в санитарно-защитной, ветрозащитной, водоохраной зоны).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования (в пределах населённых  пунктов). Озеленение специального  назначения,  в  основном  осуществляется  за  пределами нас. пунктов по  категории  «муниципальные  леса» в  зоне  природных  ландшафтов.

Система озеленения МО Заглядинский сельсовет

| Тип озеленения: | Первая очередь. | Расчет. срок |
| --- | --- | --- |
| Ст. Заглядино, Отделение 3. |  |  |
| Насаждения общего пользования, га. | 52,0 | 25,0 |
| МО Заглядинский сельсовет |  |  |
| Озеленение специального назначения (муниципальные леса), га | 29,0 | 20,0 |

Площадь озелененных территорий должна составлять, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» для сельских поселений 12 м2/чел.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования на сегодняшний день почти  отсутствует,  кроме  посадок  в  пределах участков  усадебной застройки. Проектные решения  по  озеленению на  первую очередь и на расчетный период соответствует нормативной.

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.1  Электроснабжение

На территории ст. Заглядино находятся следующие объекты Бугурусланских КЭС:

- ВЛ-10 кВ протяженностью Ь=5,029 м;

- ВЛ-6 кВ протяженностью Ь=4,205 км;

- ВЛ-0,4 кВ протяженностью Ь=13,566 км;

- КТП 6/0,4 кВ в количестве 1 шт;

- КТП 10/0,4 кВ в количестве 6 шт.

Охранные зоны энергообъектов устанавливаются на основании постановления правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Загруженность ТП низкая ≈30 % в среднем.

2009г. – потребление электро. энергии  составило7,696 млн.кВт час, в т.ч. население 3,252 млн.кВт час.

Удельное электропотребление  533,3

Проектное предложение

Потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме потребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека составит 377150 кВт час/год, прогнозный период составит 741000 кВт час/год.

Включая  неучтенные расходы 414865 и 815100 квт час/ год соответственно.

Общая потребность составит в 2030 г.- 8110634 квт.час/год, а в 2050 г.- 8510869 квт.час/год.

Потребность в электроснабжении покрывается запасом мощности существующих сетей. Из  соображения  удобства  обслуживания, редусмотрено  строительство электроподстанции рядом  с  существующей  ведомственной от  Куйбышевской  железной  дороги.

10.2 Водоснабжение

МО Заглядинский сельсовет в своем составе имеет 2 населенных пункта:

- ст. Заглядино и Отделение 3 – 2077 жителей;

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки ст. Заглядино служат подземные воды. По данным отчета Оренбургской гидрологической партии «Оценка обеспеченности населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевые водоснабжения» Асекеевский район характеризуется как «надежно обеспеченный». Дополнительно специальных изысканий  на  воду территории  Заглядинского  поселения  не  проводилось.

Водозабор для водоснабжения ст. Заглядино состоит из 3 скважин (1 резервная), расположенных на южной окраине станции и  2 скважины  расположены вюжной  части п. Отделение 3.  Глубина скважин 100-110 м, пробурены в 1978-1996 г. г.  Водозаборы  не  имеют  проектных  решений  по второму  защитному поясу  и  геологической  защищённости от проникновения  поверхностных  стоков. Выше  по  рельефу от скважин  в  75 -ти  метровой зоне  проходит  коридор  нефтепроводов  по  доставке  нефти  месторождения  на  сборные  пункты. Возможные  техногенные  аварии  на  нефтепроводах  с  проливами  нефти  в  грунт, могут  преодолеть  защитные  функции верхнего  купола глинистых пород.

Водозаборами эксплуатируется большекинельский водоносный комплекс верхней перми. Статический уровень устанавливается в скважинах на глубине 23,5-33,5 м. Дебиты скважин составляют 1,8 л\с при понижении уровня подземных вод на глубину 1,5 м.

Качество воды в скважинах по химическим и бактериологическим
показателям   отвечает   требованиям   СанПиН   2.1.4.   1074-01   «Питьевая   вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расход воды на пожаротушение.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02 -84* исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды - 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем 1 пожар в жилой застройке с расходом воды на один пожар 10 л/сек, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:

(35*3600*3)/1000=378 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17. СНиП 2.04.02-84*).

Проектное предложение.

В соответствии с планировочными решениями и для  бесперебойной  подачи  воды населению в  жаркий  период  лета в МО Заглядинский сельсовет, в расчетный срок и прогнозный период, дополнительная потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды при норме водопотребления 200 л/сутки на 1 жителя составит: 2030 г. – 41,5м3/сутки; 2050 г. – 48 м3/сутки.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и частично зеленых насаждений.

Для получения этих объемов воды,  и  с  целью  удаления  основного  водозабора  от коридора  магистральных  нефтепроводов, необходимо строительство,  как  минимум, двух скважин с водонапорной башней и разводящей сетью на новом  водозаборе.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей в воде в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- произвести закольцовку тупиковых участков водопроводной сети;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов  на  первую  очередь, и организации нового  водозабора в пойме р. Петровская, на  преспективу;

- разработать проект и смонтировать водоочистку;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования (башни, насосы);

- установить современные системы автоматического управления на скважинах.

10.3 Канализация

Существующее положение.

Канализация  на ст. Заглядино и п. Отделение 3 отсутствует.

В МО Заглядинский сельсовет остро стоит вопрос о строительстве канализационных сетей и очистных сооружений.

Проектное предложение

Выполнить проектирование очистных  сооруженний и их последующее строительство в  месте рельефа ниже железной  дороги в  пойме  р. Петровка,   северо-западнее ст. Заглядино, площадью около 2,0 га, где возможно размещение очистных сооружений и сливной станции. Такое  расположение  может  гарантировать  самотечную  канализацию со  всей  территории  населённых  пунктов. Возможные  противоуклоны   от  северной  части  ст. Заглядино могут  компенсироваться  строительством  КНС и напорного  коллектора  до  очистных  сооружений.

Кроме развития системы канализации в существующей жилой застройке, необходимо разработать проект центральной канализации в новой жилой застройке со сбросом сточных вод на очистные сооружения.,  что  также  уточняется  проектом планировки этой  застройки.

Дополнительное количество стоков в системах хозяйственно-бытовой канализации принято по водопотреблению с учетом  понижающего коэффициента – 0,6.

10.4 Санитарная очистка

Существующее положение

В задачу санитарной очистки населенных мест  входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких отходов из неканализованной застройки. Утилизируемые отходы перерабатываются на приусадебных участках, а образовавшийся компост используется в качестве удобрения.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемилогической обстановке в Асекеевском районе» одним из важнейших вопросов является санитарная очистка населенных пунктов и утилизация ТБО. В местах складирования и захоронения отходов допускаются нарушения экологических и санитарных требований. Отходы складываются навалом, не изолируется слоем грунта 90%, не имеют ограждений, отсутствуют земляные обваловки, несет захоронения отходов, осушительные траншее, загрязняется участки земли, примечающие к подъемным дорогам.

В Заглядинском сельсовете нет свалок.

Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории ферм, практически не вывозятся.

Вывоз ТБО на ст. Заглядино осуществляет МУП ЖКХиС специализированными автотранспортом на свалки с. Асекеево.

Проектное предложение

Проектом предлагается организация планово-регулярной очистки от  с вывозом на проектные полигоны ТБО Асекеевского района.

МУП ЖКХиС разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

10.5  Газоснабжение

Газоснабжение населенного пункта входящего в МО Заглядинский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через две газовых распределительных станции ГРП, разводящими уличными газопроводами низкого давления.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/см2 от ГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа от ГРП до потребителя.

Общее газопотреблении по сельсовету составляет 23730,94 тыс. м3 в том числе

население – 12493,34 тыс. м3 , что составляет 52,64 % от общего потребления;

отопительные котельные – 4790,7 тыс. м3 – 20.20 %

промышленные потребители – 1109,4 тыс. м3 – 4,67 %

другие потребители 5337, 5 тыс. м3 – 22,49 %

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учтены данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления, монтаж ГРП в проектируемых районах застройки.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопление малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,9 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

10.6 Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение ст. Заглядино осуществляется от двух котельных, работающих на природном газе. Одна  из  них расположена на  территории  ООО «Заглядинский  элеватор»,  от  которой снабжаются  теплом  социально-значимымые объекты: административные здания, клуб, детский сад. Школа имеет собственную  котельную с  перспективой  на  обслуживание  будущего  детского  сада.

Жилая застройка центрального теплоснабжения не имеет. Котельные обслуживаются Асекеевским МУП ЖКХиС. По отчету за 20012г. произведено 4308 Гкал.

Кроме этого в организации различной ведомственной принадлежности имеется 5 мини котельных.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий – от экологически чистых мини-котельных, работающих в автоматическом режиме.

10.7 Средства связи

Существующее положение

Асекеевский районный узел почтовый связи и узел электросвязи Бугурусланского МУЭС ОАО «Электросвязь Оренбургской области» расположены в с. Асекеево.

Количество почтовых ящиков на 100 чел. составляет 23,1 шт. Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 чел. – 18,3 шт., что ниже нормы телефонной плотности -26 шт. (НП-008-85). Свои услуги связи представляют операторы связи: Мегафон, Билайн, МТС, GSM.

Количество пользователей персональными компьютерами низкое и составляет на 100 чел. – 4,8 чел., подключенных к сети интернет-3,1 человек.

Проектное предложение

Перспективного плана развития АТС не имеет в связи с развитием альтернативных видов связи, но в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети интернет.

# 11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

# и мероприятия по ее охране

## Атмосферный воздух

Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

Согласно Госдокладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Асекеевского района в 2008 году» основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Асекеевском районе являются печи и котлы отопления жилых домов и организаций, в качестве топлива используется газ, благодаря чему  опасность загрязнения воздуха значительно снижена.

Также источниками загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия. В Заглядинском сельсовете это предприятия нефтегазовой отрасли (структурные подразделения ООО «Бугурусланнефть»), сельскохозяйственные предприятия, КФХ, АЗС, пилорама, маслобойка и др.

Ингредиентный состав выбросов зависит от специфики предприятий: углеводороды (в том числе ароматические – бензол, ксилол, толуол), метан, сероводород, оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода и пыль неорганическая.

В процессе исследований по уровню загрязнения атмосферного воздуха было отобрано 374 пробы. Пробы с превышением ПДК отсутствуют, что позволяет сделать вывод об удовлетворительном состоянии воздуха.

Однако, оптимистичный прогноз на 20-40 лет  по поводу качества атмосферного воздуха сделать трудно. Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным увеличением количества передвижных источников, а именно автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет приоритетное значение: он максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий..

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

Выбросы от автотранспорта по Асекеевскому району представлены в

табл. 11.1.

Таблица №11.1

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, тыс.тонн

| Тип АТС | Количество АТС, ед. | SO2 | NOx | VOC (ЛОС)2 | CO | РМ (сажа) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые, всего | 5475 | 0,008169 | 0,2628 | 0,219 | 0,97893 | - | 1,468899 |
| Грузовые, в т.ч.: | 1442 | 0,034572 | 0,437827 | 0,14459655 | 1,271844 | 0,0131222 | 1,901962 |
| на бензине | 721 | 0,004668 | 0,156457 | 0,111034 | 1,193616 | - | 1,465775 |
| на диз.топливе | 721 | 0,029903 | 0,28137 | 0,03356255 | 0,078229 | 0,0131222 | 0,436187 |
| Автобусы, в т.ч.: | 154 | 0,005094 | 0,067568 | 0,0183645 | 0,168746 | 0,00205205 | 0,261823 |
| на бензине | 77 | 0,000728 | 0,024255 | 0,0135135 | 0,154539 | - | 0,193035 |
| на диз.топливе | 77 | 0,004366 | 0,043313 | 0,004851 | 0,014207 | 0,00205205 | 0,068788 |
| Итого от автотранспорта | 7071 | 0,047834 | 0,768195 | 0,38196105 | 2,41952 | 0,01517425 | 3,632684 |

Отсутствие стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не дает возможности проанализировать связь заболеваемости населения с показателями загрязнения воздуха.

Основным источником шумового загрязнения на территории Заглядинского сельсовета являются предприятия нефтегазовой отрасли (структурные подразделения ООО «Бугурусланнефть»),  железная и автомобильные дороги, сельскохозяйственные предприятия, КФХ, АЗС. В частности дорога III технической категории Бугуруслан - Старокутлумбетьево проходит непосредственно через Заглядино и образует зону акустического дискомфорта. Железнодорожная линия также проложена вблизи жилой застройки и вносит значительный вклад в уровень шумовой нагрузки.

## Качество поверхностных вод.

Реки рассматриваемой территории относятся ко II категории, следовательно, эти воды  не используются как источники питьевой воды.         В целом по Асекеевскому району состояние поверхностных водных объектов в местах водопользования населения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям улучшилось. По микробиологическим показателям исследовано 14 проб, по санитарно-химическим  - 6, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Уровень загрязнения воды в реке Б.Кинель снизился с 4 «а» класса до 3 «б» класса («очень загрязненные»). УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды)  составил 3,13. Наблюдалось снижение среднегодовых концентраций по соединениям меди с 2,6 до 1,2 ПДК, железу общему с 1,6 до 1,0 ПДК, сульфатам с 1,6 до 1,0 ПДК, нефтепродуктам с 1,3 до 1,0 ПДК, БПК5  с 1,4 до 1,3 ПДК. Среднегодовые концентрации остальных определяемых  веществ были в пределах установленных нормативов.

Максимальные концентрации достигли: по железу общему 2,1 ПДК, азоту нитритному – 6,1 ПДК, нефтепродуктам – 1,8 ПДК. Максимальные значения по соединениям меди и сульфатам были на уровне прошлогодних значений 3,0 ПДК и 2,0 ПДК соответственно. Наибольшая концентрация хлорорганических пестицидов не превысила уровень 0,9 ПДК.

В поверхностных водах данных створов фенолы в течение года не обнаружены. Кислородный режим был удовлетворительным.

Рисунок 11-1. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществв р.Б.Кинель

На сегодняшний день остро стоит проблема очистки сточных вод. На ст. Заглядино нет действующих сооружений для их очистки.

## Качество питьевых вод

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем.

В настоящее время остро стоит вопрос снабжения населения качественной питьевой водой. На территории района ведется активная добыча углеводородного сырья, наряду со значительным выбросом в атмосферу вредных веществ деятельность нефтедобывающих предприятий негативно сказывается на качестве питьевой воды.

Уровень суммарного загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды определяется суммарным коэффициентом антропогенной нагрузки.  Для Асекеевского района, согласно  Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2008 году», он составил 3,06 (Квоздух=2,66; Квода=0,4), что свидетельствует о повышенном  уровне антропогенной нагрузки.

Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенное загрязнение питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека. По данным регионального информационного фонда социально – гигиенического мониторинга за 2008 год проведена гигиеническая оценка уровня антропогенного загрязнения питьевой воды на территории области с целью выявления наиболее неблагополучных территорий и количества населения, находящегося под воздействием.

Асекеевский район по показателю суммарного химического загрязнения воды занимает в области 35 место из 41, опережая только Красногвардейский, Переволоцкий, Александровский, Кувандыкский, Новосергиевский районы и г. Медногорск. Показатель суммарного химического загрязнения воды в Асекеевском районе составил 2,98, а население, подвергающееся воздействию, – 23212 чел. Количественная характеристика суммарного загрязнения питьевой воды на территории района проведена путём определения концентрации химических веществ, содержащихся в питьевой воде, отнесённых к их ПДК и оцениваемых по санитарно – токсикологическим показателям на соответствие требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно–бытового водопользования».

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения МО Заглядинский  сельсовет  осуществляется из водопроводов, источниками питания которых являются артезианские скважины. Качество питьевой воды исследуется в лаборатории Бугурусланского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Качество воды, проходящей путь от источника до потребителя, характеризуется данными, представленными в таблице:

Удельный вес питьевой воды, не отвечающий гигиеническим нормативам в водопроводной сети

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические | 0,7% | 9,4% | 5,6% | 9,6% | 4,7% |

Приведенные данные свидетельствуют о снижении уровня микробиологического загрязнения питьевой воды из числа исследованных проб.

Состояние подземных источников остается неудовлетворительным, в основном из-за отсутствия ограждения зон санитарной охраны, неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей и водоразборных сооружений

В летний период, учитывая особенности жаркого климата и увеличение разбора воды на полив зеленых насаждений, жители ст. Заглядино  и  п. Отделения 3  испытывают дефицит питьевой воды.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями является одним из критериев оценки качества среды обитания и может использоваться как основной аргумент экологического неблагополучия, в том числе и водной среды. Ситуация по онкологической заболеваемости населения Оренбургской области остаётся напряженной: на протяжении последних пяти лет этот показатель неуклонно растёт. Индивидуальный канцерогенный   риск для здоровья населения от  химического загрязнения питьевой воды, отражающий вероятность развития злокачественных новообразований на протяжении всей жизни,  превысил  приемлемый уровень (IR>1х10-4) на 23 территориях Оренбургской области, среди них и Асекеевский район (рис.11-2). Планирование мероприятий по снижению рисков в этом случае должно основываться на результатах более углубленной оценки различных аспектов существующих проблем и установлении степени их приоритетности по отношению к другим гигиеническим, экологическим, социальным и экономическим проблемам на данных территориях.

Рисунок 11-2. Картографирование территории Оренбургской области по уровню индивидуального канцерогенного риска  от потребления питьевой воды.

В питьевой воде сельских водопроводов содержание фтора крайне низкое в среднем 0,19 мг/л. Недостаточное поступление в организм фтора повышает растворимость зубной эмали, обуславливая поражение зубов.

С целью улучшения состояния питьевого водоснабжения в Асекеевском районе действует программа «Обеспечение населения Асекеевского района питьевой водой на 2007-2010г.г.»

## Источники загрязнения почв

Загрязнение подстилающей поверхности почв рассматриваемой  территории происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк; углеводороды, бенз(а)пирен и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна.

Непосредственное загрязнение почв в результате разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта  и в районах, где расположены объекты ООО «Бугурусланнефть» (нефтяные скважины, НПС, трубопроводы).

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются увеличение количества ТБО, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации или  неудовлетворительное состояние канализационных сетей, возникновение несанкционированных свалок.

Лаборатория Бугурусланского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области» проводит исследования проб по следующим ингредиентам: соли тяжелых металлов, ртуть, свинец, кадмий, микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели и пестициды. Гельминты и их яйца в пробах не обнаружены. Содержание солей тяжелых металлов в исследованных пробах не превышает нормируемые величины. Количество исследованных проб и места их отбора отображены в таблице №11.3.

Таблица №11.3

| Показатель | Место отбора проб | Количество проб, шт. |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-химические | Селитебная зона, в т.ч. территория детских учреждений и детских площадок | 20 2 |
|  | Места производства растениеводческой продукции | 6 |
|  | Всего | 26 |
| Микробиологические | Селитебная зона, в т.ч. территория детских учреждений и детских площадок | 25 6 |
|  | Прочие | 22 |
|  | Всего | 47 |
| Паразитологические | Селитебная зона, в т.ч. территория детских учреждений и детских площадок | 71 53 |
|  | Места производства растениеводческой продукции | 3 |
|  | Всего | 101 |

По сведениям, предоставленным Северо-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, санитарное состояние почв на территории МО «Заглядинский сельсовет» характеризуется как удовлетворительное.

## Санитарная очистка населенных мест

На территории Асекеевского района одним из важнейших вопросов является проблема санитарной очистки населенных мест и утилизации ТБО. На территории МО «Заглядинский сельсовет» имеются самовольно созданные несанкционированные свалки.  В местах складирования и захоронения отходов имеются нарушения экологических и санитарных требований: отходы складываются навалом, не изолируются слоем грунта; 90% свалок не имеют ограждений или осушительных траншей; отсутствуют земляные обваловки мест захоронения отходов; загрязняются участки земли, прилегающие к подъездным дорогам.

В н.п. Заглядинского  сельского  поселения вывоз бытовых и пищевых отходов осуществляется специализированным автотранспортом МУП ЖКХ (контейнерная система) на свалки с. Асекеево. Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории ферм и практически не вывозятся.

Биологические отходы вывозятся на скотомогильник,  на  территории  сельсовета он расположен на расстоянии 1 км. в Ю-В направлении от ст.Заглядино.  Скотомогильник является земляной ямой. В  настоящее  время  решается  вопрос  о  строительстве ямы Беккера,  по  проекту соотвветствующему  всем  нормативам безопасности.

Остается открытым вопрос рациональной утилизации и хранения  пестицидов и агрохимикатов на территории сельсовета.  В течение года пестициды и агрохимикаты поступают небольшими партиями. После использования упаковка уничтожается путем сжигания, затем закапывается в специально отведенных местах.

Промышленные  оходы от  нефтяной  промышленности,  на  территории сельского  поселения, складируются  в  нефтешламохранилище Султангулово-Заглядинского  месторождения,  расположенного  в  западной  части границе поселения  на границе с Бугурусланским  районом.

Состояние утилизации, переработки и захоронения токсичных отходов промышленности и ТБО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в районе, но и в области.

## Охрана окружающей среды

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО «Заглядинский сельсовет» необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Генпланом предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования населением являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство и др.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО «Заглядинский сельсовет» устанавливаются  водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания (см. раздел «Зоны с особыми условиями использования»).

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В рамках проведения работ по  изучению  исходных данных  для  генплана, ООО «Геоград» выявлено, что на территории МО «Заглядинский сельсовет» имеется беспрецедентное  нарушение  несоответствия установленным правилам и нормам санитарно-защитных зон. Ряд  объектов нефтедобычи (нефтяные  скважины, замерные  устройства, промысловые  нефтепроводы,  нагнетательные  скважины) находятся в  оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, расположены в непосредственной близости к жилым зонам (28,6 га жилых домов расположены в СЗЗ различных предприятий и промышленных объектов), что приводит к нарушению   п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в котором говорится, что в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, и статьи 42 Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду. Следовательно, необходимо ужесточить требования  к данным предприятиям  по  организации  санитарно-защитных  зон, потребовать от них разработки проекта сокращения СЗЗ  или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет предприятий. В противном случае источники загрязнения атмосферы подлежат ликвидации.

Все санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и предназначены для создания барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки .

Размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы Заглядинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Заглядинский элеватор» | IV | 100 |
| 2 | ж/д станция | IV | 100 |
| 3 | АЗС | V | 50 |
| 4 | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 5 | Стадион | IV | 100 |
| 6 | Кладбище | V | 50 |
| 7 | Пекарня | IV | 100 |
| 8 | Станция технического обслуживания автомобилей | V | 50 |

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

С юго-восточной  стороны  от  ст. Заглядино расположена промплощадка  Заглядинской  УПН ООО «Бугурусланнефть». 1000- метровая СЗЗ не  охватывает границы  населённого  пункта, но технология  глубокого  обезвоживания  нефти,  которая  включает  нагрев  нефти и выделение  газа  в  процессе сепарации сдальнейшим сжиганием на  факеле, выделяет  большое  количество вредных  веществ в  атмосферу.

Технологический  режим при  регламентированном режиме  работы, по  проекту УПН,  не  создает в  приземном  слое  атмосферы,  на  границе  СЗЗ и  селитебной  зоны, уровня  загрязнения,  значительно  превышающие значения  предельно  допустимых  концентраций выбросов (ПДВ). Однако,  исходя  из   расчётов института  ООО Нефтестройпроект по проекту  реконструкции «Блока  сепарации  нефти  заглядинской  УПН», суммарный  выброс  в  атмосферу от  объекта составляет 2430,32 тонны в  год  загрязняющих  веществ в т.ч. сероводород, смесь  углеводородов  предельных: С1-С5-С6-С10, Бензол, Диметилбензол, Метилбензол, Метантиол. Эти  показатели принимаются  за уровень  нормативов ПДВ по  фактическому  выбросу.  При  изменении направления  преобладающих  ветров, при  нарушении  технологического  процесса, при  атмосферных  явлениях  способствующих  созданию  концентрации выбросов в  приземных  слоях  атмосферы,  экологическая  ситуация  на  территории  населённого  пункта  ст. Заглядино резко  усложняется. Методы  контроля за  выбросами  в атмосферу должны по  проекту  соответствовать РД 52.04.186-89 «Методическое  пособие по  расчёту,  нормированию и  контролю выбросов загрязняющих  веществ в  атмосферный  воздух»,  документу,  который  несёт  ведомственный  характер.  Постоянного  пункта  контроля за  состоянием  атмосферы  на  территории МО Заглядинский  сельсовет нет.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории.  Также рекомендуется максимально озеленять все СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий железной дороги, рекомендуется вдоль железнодорожных линий построить шумозащитные экраны (как минимум 800м). Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев МО Заглядинский сельсовет в размере 50м и 100м. В границах водоохранных  зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) установлена зона санитарной охраны подземных водозаборов, где запрещается:

а)    применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов.

Учитывая отсутствие в Заглядинском сельсовете действующих сооружений для очистки сточных вод, следует  построить и ввести в эксплуатацию на  расчётный срок до 2023 г.  очистные сооружения полной биологической очистки с  полями  фильтрации.

Ликвидация повсеместного проникновения  неочищенных стоков в  почвенные слои за счет строительства новых очистных сооружений позволит не только привести ситуацию в соответствие законам (Водный Кодекс РФ, ст. 60, п.6, в котором говорится, что сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию, осуществлять запрещается), но  и предотвратить загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод.

Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых концентраций.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в водные объекты сточные (возвратные) воды:

- содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта;

- которые с учетом их состава и местных условий могут быть направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного использования или для других целей;

- оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, на живые организмы;

- дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, не прошедшие очистку до установленных требований;

- в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в водном объекте, если для них не установлены нормы предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс сточных вод.

При эксплуатации промышленных объектов возможны аварийные сбросы сточных вод. Избежать  нарушения и загрязнения окружающей  среды,  обусловленные  изменением инженерно-геологической  обстановки,  техногенными  авариями, при  добыче нефти  и  газа, современные методы  освоения не гарантируют. Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными водами и жидкими продуктами необходимо предусмотреть:

  - устройство дублирующих трубопроводов для своевременного отключения аварийных участков;

  - применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;

  - устройство емкостей и накопителей с соответствующими коммуникациями для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод;

  - обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод и жидких продуктов, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

  - перекачку продуктов аварийных сбросов обратно на производство или очистные сооружения проектируемого объекта;

  - создание системы сбора загрязненного поверхностного стока с территории предприятия с последующей передачей его на очистные сооружения.

В  полной  мере  эти  мероприятия  необходимы на  территории  лицензионного  горного  отвода Султангулово-Заглядинского  месторождения,  где  сборный  нефтепровод от  скважин,  замерные  сооружения и  сами  добывающие  скважины находятся  на  границе  северной части селитебной  территории  ст. Заглядино и  вводоохранной  зоне  р. Б. Кинель и  её  старицы.  В  этом районе  наблюдается  засоление  вод колодцев  и  индивидуальных водяных  скважин у  населения, с  появлением  масляной  плёнки  на добываемой  воде  для  полива   огородов.   В старице,  на  территори  нефтепромысла население  ловит  рыбу. Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшний день в зонах санитарной охраны второго  и  третьего пояса  водозаборных скважин  п. Отделение 3 и ст. Заглядино, расположены жилые и хозяйственно-бытовые здания, что противоречит п.3.2.1.2. Санитарных правил и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Кроме  того, выше  по рельефу,  в   75-метровой  зоне риска проникновения нефтепродуктов от  возможных  аварий, проходит  транзитный  нефтепровод. Учитывая,  что  это  единственные водозаборы,

они  сохраняются  на  период первой  очереди освоения  генплана.

На  расчётный  срок  генпланом  рекомендуется произвести  развеку  на  предмет  расположения  основного  водозабора в  пойме  реки  Петровка.  Выбор нового участка под бурение скважин и их эксплуатация должны производиться строго в соответствии с упомянутым СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Мероприятия по охране почв

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов.

Так, необходима рекультивация в  коридоре  нефте-газопроводов,  постоянно заменяемых линейных  объектов  на  новые трассы.   В  районе  существующего  скотомогильника, в юго-восточной  части  поселения, планируется  строительство  нового скотомогильника,  в  соответствии с  современными  нормами  охраны. Старый  скотомогильник необходимо законсервировать.

### Предложения по санитарной очистке населенных мест

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Заглядинского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО «Заглядинский сельсовет»  (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 2077 человек объем твердых бытовых отходов для Заглядинского сельсовета  составляет 1191,6т/год.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Заглядинского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы одоноэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.  Вывоз  мусора  планируется  осуществлять  за  пределы поселения  на  полигон  ТБО,  расположенный на  территории Асекеевского  сельсовета

Канализация.

На  первую  очередь генплана предполагается проектом осуществление  локальных  и  групповых  очитсных  сооружений  от строящихся групп жилых  домов, общественных объектов   и  малых  предприятий.

Как временное переходное состояние  до  строительства очистных  сооружений и  канализационных  сетей  по  всей  территории  населённых  пунктов, жидкие отходы из неканализованных домовладений предполагается вывозить ассенизационным вакуумным транспортом,  со сливом  на  фильтрационные поля очистных  сооружений соседних  поселений.  Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

### Охрана окружающей среды при обращении с отходами

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в МО «Заглядинский сельсовет»  являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство нового полигона ТБО и нового скотомогильника, оборудованного биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

В проекте схемы территориального планирования области, на территории района предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод. В ходе реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого централизованного полигона ТБО в мусоронакопительный пункт.

В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

На  границе поселения  с Бугурусланским  районом размещено нефтешламохранилище Султангулово-Заглядинского  месторождения.  Мощность полигона 6000т/год  с  учётом  размещения отходов  вместе  с  атмосферными  осадками в  количестве 4348,5 т/год. Период  хранения отходов  без  зачистки составляет  один  год. Однако  график вывоза  партий шлма  для  обезвреживания на специализированных  предприятиях,  имеющих  лицензию, не  выполняется. Степень  вредности отходов и  санитарно-защитная зона  не  определены  проектом,  поскольку в  районе лицензионного отвода на  территории  месторождения имеются  участки  подземной  радиационной  аномалии,  не  имеющей  пересечения  с  нефтеносными  пластами. Но  при  аврийных  ситуациях  по  разгерметизации  стволов скважин,  возможны  радиационные  загрязнения  отходв  аврий. Учитывая  единственный  резерв развития  селитебной зоны поселения  в  западной  части ст. Заглядино, в  непосредственном  бприближении  к  шламохранилищу, вопрос идентификации  шламохранилища,  как  объекта санитарной  опасности становится  первостепенным.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Заглядинский сельсовет.

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ       СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Обеспечение безопасности поселковой среды от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и создание благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Заглядинский сельсовет определены зоны природных и техногенных ограничений использования, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Защитных сооружений ГО, расположенных на территории Заглядинского сельсовета нет.

Природные  процессы провоцирующие  ЧС.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Заглядинский сельсовет являются:

# бури (15-31м/с);

# пожары природные;

# снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

# град с диаметром частиц более 5 мм;

# гололед с диаметром отложений более 200 мм;

# сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны)

# весеннее половодье.

Район расположения МО «Заглядинский сельсовет» является сейсмически устойчивым. одним из самых опасных природных проявлений можно считать  гидрологические явления (весеннее половодье, сильные ливни).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице.

Характеристики поражающих факторов: Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы Град Ударная динамическая нагрузка Гроза Электрические разряды Деформации грунта Просадка и морозное пучение грунта Морозы Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Заглядинский сельсовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных  объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях (переработке и транспортировке углеводородного сырья).

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, тыс. руб |
| 1.Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах 2. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения 3. Чрезвычайные ситуации на транспорте | Заглядинская тяговая электроподстанция ст. Заглядино газ. котельные МУП ЖКХ и С Участок Куйбышевской ж.д. | - | раз в 5-7 лет раз в 10 лет раз в 3 года |  | - 1,0 | - - | - 15 | - 20 | 0,1 2,0 |

Администрация Асекеевского района предоставила информацию о потенциально опасных объектах, расположенных на территории МО    «Заглядинский сельсовет» и зонах действия основных поражающих факторов при авариях на таких объектах:

| № п/п | Наименование объекта | Поражающие факторы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Бугурусланнефть» (Заглядинская УПН) | воздушная ударная волна; тепловое излучение продуктов горения при пожаре и взрыве, в т.ч. при образовании «огненного шара»; осколочные поля, создаваемые летящими обломками технологического оборудования, конструкций и т.д. |  |
| 2. | Железная дорога общего пользования Самара-Уфа (перевозка до 121 вид АХОВ) | пролив АХОВ; разгерметизация цистерны; взрыв при железнодорожной катастрофе. |  |
| 3. | АЗС . | разгерметизация бензобака одной из автомашин, пролив топлива и его возгорание; авария с воспламенением топлива или взрывом топливовоздушной смеси при разгерметизация автоцистерны; авария, связанная с взрывом паров бензина в резервуаре; авария, связанная с взрывом бензина в автоцистерне. |  |

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на газопроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями;

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Возможным источником возникновения ЧС на территории МО Заглядинский сельсовет являются объекты по добычи и транспортировке нефти.

Основные источники потенциальной опасности возникновения ЧС:

- Скважины;

- Внутрипромысловые нефтепроводы;

- Межпромысловые нефтепроводы;

- Напорные нефтепроводы;

- Пункты сбора и подготовки нефти; площадки приема сырой нефти;

- Полное или частичное разрушение технического оборудования;

- К разливу нефти может привести также отказ системы автоматики.

Мероприятия по предотвращению ЧС на объектах добычи, транспортировке и переработке  нефти.

- соблюдение норм технологического режима;

- подготовка руководящего состава организации и персонала к действиям в условиях ЧС; поддержание технического состояния оборудования в исправном состоянии;

- наличие договоров с профессиональными АСФ (в случае необходимости);

- полная герметизация технологических процессов;

- подземный способ прокладки трубопроводов на минимальной глубине 1,0 м до верхней образующей трубы;

- 100% контроль сварных соединений неразрушающими методами;

- объезды, обходы, облёт объектов месторождений и трасс нефтепроводов с целью своевременного обнаружения нефтеразливов и несанкционированных действий и работ в коридорах нефтепроводов;

- техническая и физическая охрана объектов нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти. Усиленная охрана нефтепроводов от несанкционированных врезок, как 6 наиболее опасных и вероятных предпосылок аварийных разливов нефти;

- осуществление постоянного контроля наличия и состояния опознавательных знаков на местности, знаков ограждения, предупреждения и запрещающих знаков на переходах через ж/д и автодороги;

- техническое оснащение аварийно-восстановительных подразделений и нештатных аварийно-спасательных формирований, обучение персонала оперативному выполнению задач по ликвидации разливов нефти и соблюдению установочных мер безопасности.

В целях локализации разливов нефти в системе сбора, подготовки и транспорта выполняются:

- обвалования скважин,  размеры обвалования определены из условия удержания расчетного объема разлившейся нефти;

- для сбора дренажей нефти из насосов, трубопроводов, гидрозатворов  предусмотреть дренажные емкости.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на объектах ЧС предусмотреть:

- все здания, сооружения и технологическое оборудование располагать с соблюдением противопожарных разрывов согласно действующим нормам;

- молниезащита, защита от статического электричества и защитное заземление и зануление электрооборудования;

- контроль загазованности производственных помещений;

- пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения помещений;

- применение взрывозащищенного электрооборудования;

- производственные площадки укомплектовать первичными средствами пожаротушения, обязательно наличие телефонной связи;

- для обеспечения пожарной безопасности при ликвидации возможных аварий предусматривается привлечение специализированных пожарных частей УГПС МЧС Оренбургской области и Асекеевского района;

- наличие систем приточно-вытяжной вентиляции для предотвращения образования загазованности в насосной;

- соблюдение правил взрывопожаробезопасности, правил огневых и газоопасных работ;

- применение оборудования обеспечивающего его надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состав и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

- оснащение оборудование в зависимости от назначения приборами для изменения давления, температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей аппаратуры;

- сбор утечек и разливов при нарушении технологического режима и дождевых сточных вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью в подземные емкости;

- соединения трубопроводов преимущественно сварные, фланцевые соединения применяется в основном для присоединения арматуры, приборов КИПиА и оборудования.

Для обеспечения мероприятий специального характера:

- поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей объектовой системы оповещения и связи;

- предотвращение несанкционированного антропогенного воздействия на объект;

- накопление запасов СИЗ обслуживающего персонала;

- поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС России по вопросам организации оповещения и эвакуации, противопожарных мероприятий.

Противопожарные  мероприятия.

На территории ст. Асекеево расположен отдельный  пост 25  пожарной части  ПЧ ФГКУ   «10 отряд ФПС по Оренбургской области», имеющий на вооружении 2 пожарных автомобиля, фактическая загруженность 100 %.

Согласно представленных сведений ведущим специалистом по делам ГОЧС администрации МО Асекеевский район (письмо от 15.06.09 г. № 27) и  письма и.о. начальника ОП с. Асекеево 25 ПЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области» №351/1 от  25.12.2012г., населённые  пункты входящие  в  состав  МО Заглядинский сельсовет,  согласно  утверждённого  плана  привлечения  сил средств  по  тушению пожаров на  территории Асекеевского гарнизона пожарной  охраны,  находятся  под прикрытием  ОП с. Асекеево 25 ПЧ ФГКУ  «10 отряд ФПС по Оренбургской области» и полностью обеспечен объектами пожарной безопасности согласно технических регламентов №121 – ФЗ «О требованиях пожарной безопасности».  Согласно,  упомянутого  в  письме,  утверждённого  плана  привлечения сил  и средств,  в  пожаротушении  объектов  МО  Заглядинский сельсовет участвуют силы специальных  подразделений ООО «Промгазсервис» на  территории  Заглядинского УПН ООО «Бугурусланнефть»,  а  именно круглосуточное  дежурство с наличием специальной  техники  для пожаротушения : Зил -130 (АВПТ-6), Урал -58814J(4320) (АЦП-6,0-60), УАЗ-220694-04 (спец. Пассаж.),  УАЗ-396254 (специальн.). Расположение  этого  подразделения  для  тушения  пожара  находится  в 2 км. от границы  жилого  сектора ст.Заглядино, по дороге Заглядино — Рязановка (53 ОП РЗ 53К-0505000). В  план  привлечения  сил и  средств  по  тушению  пожаров включено  ведомственное подразделение  противопожарной  охраны ОАО «Заглядинский  элеватор, имеющее  набор  техники,  способной  для самомтоятельного  тушения  пожаров.

Согласно технического регламента боевой расчет пожарной охраны в сельской местности должен прибывать к месту пожара в течении 20 минут с момента сообщения.  Время прибытия первого подразделения к месту вызова равна 2 мин на 1 км. Теоретически имеющиеся ресурсы пожарной охраны соответствуют градостроительным регламентам, в  том  числе на расчетный и прогнозный периоды  генплана. Но  при  существующем  положении  транспортного  разделения территории станции железной  дорогой,  с большой  интенсивностью  движения поездов,  северная  часть населённого  пункта  требует дополнительной обеспеченности  средствами  пожаротушения на  первичной  стадии  тушения. Проектом  генплана  рекомендуется  на  первую  очередь  дислоцировать 1 единицу  специальной  техники для  тушения  пожаров, на  принципах добровольной  пожарной  дружины,  в  северной  части  ст. Заглядино.

Возможные  аварии  и  пожары  на  железной  дороге  контролируются  специальным  противопожарным  поездом,  дислоцированным  на  ст. Абдулино , следующей  по пути  движения  на  восток от  ст. Заглядино.

13.     ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- подготовить проект правил землепользования и застройки поселения;

- подготовить документацию по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения.

- подготовить проект  реализации  мероприятий  по  переселению населения  из  санитарно-защитных  зон нефтедобывающих  объектов.

- подготовить проект  строительства  единого  водозабора в  русле р. Петровская.

- подготовить проект  канализационных  сетей  и очитсных  сооружений.

- подготовить проект  сооружения  постоянного  пункта  контроля  за  состоянием  атмосферных  выбросов  от  Заглядинской  УПН.

- подготовить проект переноса  шламохранилища  ООО «Бугурусланнефть»  с западной  границы поселения,  гда  предполагается освоение  новых  жилых  территорий.

# 14. Основные технико-экономические показатели генерального плана.

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние ( 2012 г.) | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь строительства (до 2030 г.) | Расчетный срок (до 2050 г.) |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения | Га | 849,6 | 852,185 | 852,185 |
| 1.1 | В том числе территории: Жилых зон | Га | 116,2 | 134,4 | 134,4 |
| 1.1.1 1.1.2 | из них: 1-2х этажная застройка индивидуальными домами 1 этажная застройка 2х квартирными малоэтажными домами | Га | 103,7 12,5 | 108,2 26,2 | 108,2 26,2 |
| 1.2 1.2.1 1.2.2 | Общественно-деловых зон Из них: -зона делового общественного и коммерческого назначения; -зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | Га | 8 2,5 5,5 | 8 2,5 5,5 | 8 2,5 5,5 |
| 1.3 | Промышленно-складских зон | Га | 66,4 | 77,9 | 77,9 |

| 1.5 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур Инженерной; Транспортной | Га | 224 128 96 | 224 128 96 | 224 128 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 | Рекреационных зон Рекреационная зона в населенных пунктах Рекреационная зона (летняя,организованная) вне населенных пунктов | Га | 45,2 28,2 17 | 45,2 28,2 17 | 45,2 28,2 17 |
| 1.7 | Зон сельскохозяйственного использования | Га | 240,5 | 280,5 | 280,5 |
| 1.8 | Зон специального назначения -кладбища -скотомогильники | Га | 2,97 2,8 0,17 | 3,8 3,63 0,17 | 3,8 3,63 0,17 |
| 1.9 | Зон водных объектов | Га | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 1.10 | Зон военных и иных режимных объектов | -- | - | - | - |
| 1.11 | Леса: Зона природных ландшафтов-земли государственного лесного фонда; Муниципальные леса | Га | 82 0,56 | 82 0,56 | 82 0,56 |
| 1.12 | иных зон | -//- | - | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1 | Численность населения, из них: Население моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. чел. | 2077 437 | 2086 | 2114 |
| 2.1.2 | Население трудоспособного возраста | чел. | 1219 |  |  |
| 2.1.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 420 |  |  |
| 2.2 | Дети: от 0 до 6 лет от 7до 15 лет от 16 до 17 лет | -//- -//- -//- -//- | 437 165 238 34 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади квартир | 25,87 | 31,11 | 31,11 |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 | Из общего жилищного фонда: Одноэтажные Двухэтажные | тыс. м2 общей площади квартир | 25,87 | 31,11 30,8 0,30 | 31,11 30,8 0,30 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | шт | 5 | 7 |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 58 | 104 | 104 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 196 | 220 | 220 |
| 4.3 | Больницы | коек | 120 | 250 | 250 |
| 4.4 | Поликлиники, офисы врачей общей практики | посещений в смену | 50 | 120 | 200 |
| 4.5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площ. | 1539 | 1539 | 1539 |
| 4.6 | Общественного питания | мест | 150 | 150 | 150 |
| 4.7 | Клубы,дома культуры | м2 | 200 | 200 | 200 |
| 4.8 4.8.1 | Физкультурно-спортивные сооружения Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 150 | 150 | 150 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автодорог | км | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |  | есть | - | - |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. га | 2 2,8 | 3 5,8 | 3 5,8 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – потребление: | м3/сут | 772 | 2580 | 2580 |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | Тыс. м3/сут | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 122 | 230 | 230 |
| 7.1.4. | Протяженность сетей | км | 55 | 120 | 120 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего на КОС | тыс. м3/сут | 0,400 | 1,5 | 2,2 |
| 7.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | Тыс. м3/сут | 0,400 | 1,500 | 2,200 |
| 7.2.3. | Протяженность сетей | км | 20 | 50 | 80 |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Потребление тепла | Гкал/час |  |  |  |
| 7.3.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |  |
| 7.3.3. | Протяженность сетей | км | 15 | 25 | 25 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление | м3/сут | 35900 | 41090 | 50700 |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 7.5 | Электроснабжение |  |  |  | - |
| 7.5.1 | Протяженность сетей ВЛ-10 кВ ВЛ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ | км | 5,029 4,205 13,566 | 5,029 4,205 13,566 | 5,029 4,205 13,566 |